Министерство по чрезвычайным  ситуациям

Республики Казахстан

Кокшетауский  технический  институт

Кафедра  общетехнических  дисциплин

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

И   КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

ПО  ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

для  курсантов и слушателей

факультета заочного  обучения

по специальности 5В100100 «Пожарная  безопасность»

Кокшетау-2015

Методические  указания  и контрольные задания по Инженерной графике  для курсантов и слушателей заочного обучения по специальности 5В100100 «Пожарная  безопасность»

Составил: начальник кафедры общетехнических дисциплин КТИ МЧС РК, майор противопожарной службы к.т.н. Карденов С.А.

Методические указания обсуждены на заседании

кафедры общетехнических дисциплин

Протокол № ____ от «___» __________ 2015 г.

Одобрено на заседании

Методического совета института

Протокол №_____от «___»____________2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Инженерная графика изучается курсантами и слушателями высших технических учебных заведений. При изучении курса необходимо прежде всего ознакомиться с программой, приобрести необходимую учебную литературу и тщателъно продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами работы по другим учебным дисциплинам. В этом плане инженерной графике следует уделить особое место, учитывая, что наряду с изучением теории необходимо ознакомиться с решением типовых задач каждой темы курса и выполнить контрольные работы.

Надо, учитывая уровень своей математической подготовки, уметь достаточно точно и аккуратно выполнять графические построения при решении конкретных геометрических задач. Правильно построенные самостоятельные занятия по инженерной графике разрешат трудности в изучении этой дисциплины и научат курсанта (слушателя) представлять себе всевозможные сочетания геометрических форм в пространстве. Инженерная графика способствует развитю пространственного воображения (мышления), умения «читать» чертежи, с помощью чертежа передавать свои мысли и правильно понимать мысли другого, что крайне необходимо инженеру.

При изученни инженерной графики следует придерживаться следующих общих указаний:

1. Инженерную графику нужно изучать строго последовательно и систематически. Перерывы в занятиях, а также перегрузки нежелательны.

2. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. В инженерной графике следует  избегать механического запоминания теорем, отдельных формулировок и решений задач. Такое запоминание непрочно. Курсант (слушатель) должен разобраться в теоретическом материале и уметь применить его как общую схему к решению конкретных задач.

При изучении того или иного материала курса не исключено возникновение у курсанта (слушателя) впечатления, что все прочитанное им хорошо понятно, что материал прост и можно, не задерживаясь на нем, идти дальше. Свои знания надо проверить ответами на поставленные в конце каждой темы учебника вопросы и решением задач.

3.Очень большую помощь в изучении курса оказывает хороший конспект учебника или аудиторных лекций, где записываются основные положения изучаемой темы и краткие пояснения графических построений в решении геометрических задач. Такой конспект поможет глубже понять и запомнить изучаемый материал. Он служит также справочником, к которому приходится часто прибегать, сопоставляя все темы  курса в единой взаимосвязи.

Каждую тему курса по учебнику желательно прочитать дважды. При первом чтении учебника глубоко и последовательно изучается весь материал темы. При повторном изучении темы рекомендуется вести конспект, записывая в нем основные положения теории, теоремы курса и порядок решения типовых задач. В конспекте надо указать ту часть пояснительного материала, которая плохо сохраняется в памяти и нуждается в частом повторении. При подготовке к экзамену конспект не может заменить учебника.

4.	В курсе инженерной графики решению задач должно быть уделено особое внимание. Решение задач является наилучшим средством  более глубокого и  всестороннего постижения основных положений теории.

Прежде чем приступить к решению той или иной геометрической задачи, надо понять ее условие и четко представить себе схему решения, т. е. установить последовательность выполнения операций. Надо представить себе в пространстве заданные геометрические образы.

5.	В  начальной  стадии  изучения  курса  инженерной графики полезно прибегать к  моделированию      изучаемых      геометрических форм  и  их  сочетаний.    Значительную   помощь оказывают зарисовки воображаемых моделей а также их простейшие макеты. В дальнейшем надо привыкать выполнять всякие операции с геометрическими   формами  в  пространстве  на их проекционных изображениях, не прибегая уже к помощи моделей и зарисовок. Основательная проверка знаний курсанта (слушателя) может быть проведена им же самим в процессе выполнения контрольных работ.  Здесь курсант (слушатель)  должен  поставить себя в такие условия  какие бывают на экзамене.

6. Если в процессе изучения курса инженерной графики у курсанта (слушателя) возникли трудности, которые он не в состоянии разрешить самостоятельно, студент должен обратиться за письменной консультацией на кафедру института или за устной консультацией в учебно-консультационный пункт (филиал) по месту своего прикрепления. Курсант (слушатель) заочник должен поддерживать самую тесную связь с преподавателем рецензентом по всем вопросам, связанным с изучением учебной дисциплины.

7. Выполнив все контрольные работы по курсу инженерной графики и имея рецензии на них с отметкой «Зачтено», курсант (слушатель) имеет право сдавать экзамен. На экзамене представляются зачтенные контрольные работы и тетрадь с решениями задач по каждой теме курса; по ним производится предварительный опрос-собеседование. Преподаватель в праве аннулировать представленные контрольные работы и выдать новое задание, сообщив об этом на кафедру и на факультет, если при собеседовании убедится, что курсант (слушатель) вылолнил контрольные работы не самостоятельно.

На экзамене курсанту (слушателю) предлагается решить две-три задачи и ответить на один-два теоретических вопроса. Решение задач выполняется на листе чертежной бумаги (ватман) формата А3 (297X420) с помощью чертежных инструментов в карандаше. На экзамен необходимо принести с собой лист чертежной бумаги (ватман) формата А3, два угольника, карандаши (жесткий и мягкий), циркуль-измеритель, резинку.

КОНТРОЛЬНЫЕ   РАБОТЫ

Контрольные работы по инженерной графике представляют собой эпюры (чертежи), которые выполняются по мере последовательности прохождения курса. Каждый контрольный эпюр сопровождается планом его решения, т. е. кратким описанием хода решения задачи.

Задания на контрольные работы индивидуальные. Они представлены в вариантах. Курсант (слушатель) выполняет тот вариант задания, номер которого соответствует сумме трех последних цифр его шифра. Если, например, учебный шифр курсанта (слушателя) 377133, то он во всех контрольных работах выполняет 7-й (1+3+3 = 7) вариант задания.

Каждая контрольная работа представляется на рецензию в полном объеме (необходимое число эпюров). Представление контрольных работ по частям (отдельными эпюрами) не разрешается. На каждую контрольную работу преподаватель кафедры составляет рецензию, в которой кратко отмечает достоинства и недостатки работы. Контрольную работу вместе с рецензией возвращают курсанту (слушателю), и она хранится у него до экзамена. Пометки преподавателя на чертежах стирать нельзя. Все замечания и указания преподавателя должны быть приняты курсантом (слушателем) к исполнению. Если работа не зачтена, преподаватель в рецензии указывает, какую часть контрольной работы нужно переделать или же выполнить всю контрольную  работу вновь. На повторную рецензию следует высылать всю контрольную работу полностью. К выполнению следующей контрольной работы нужно приступить, не ожидая ответ на предыдущую.

Контрольные работы представляются на рецензию строго в сроки, указанные в учебом графике.

Эпюры контрольных работ выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297х420 мм). На расстоянии 5 мм от линии обреза листа проводится рамка поля чертежа. С левой стороны линия рамки проводится от линии обреза листа на расстоянии 20 мм.

Задания к эпюрам берутся в соответствии с вариантами из таблиц. Чертежи заданий вычерчиваются в заданном масштабе и размещаются с учетом наиболее плотного размещения всего эпюра в пределах формата листа.

Все надписи, как и отделные обозначения в виде букв и цифр на эпюре, должны быт выполнены стандартным шрифтом размером 3,5 и 5 в соответствии с ГОСТ 2.304—68. Эпюры выполняются с помощью чертежных ииструментов.

При обводке пастой характер и толщина линий берутся в соотвстствии с ГОСТ 2.303—68. Все видимые основные линии — сплошные толщиной S=0,8...1,0 мм. Линии центров и осевые — штрихпунктирной линией толщиной от S/2 до S/3 мм. Линии построений и линии связи должны быть сплошными и наиболее тонкими. Линии невидимых контуров показывают штриховыми линиями. На это следует обратить внимание при выполнении всех контрольных работ, имея при этом в виду, что заданные плоскости и поверхности непрозрачны.

Желательно при обводке пользоваться цветной пастой. При этом все данные линии обводятся черной пастой, искомые линии — красной пастой, линии построении — синей или зеленой пастой. Все основные вспомогательные построения должны быть сохранены.

Точки на чертеже желательно вычерчивать в виде окружности диаметром 1,5-2.0 мм с помощьо циркуля-«балеринки» (см. чертежи-образцы в учебниках). Рекомендуется отдельные видимые элементы геометрических тел и поверх-ностей покрывать бледными тонами красок, используя акварель, разведенную в воде пасту, чай или цветные карандаши. Всегда, однако, следует помнить о том, чтобы тона были очень бледными, не затемняли линий построений, надписей и обозначений.

Задача 1. Построить линию пересечения треугольников АВС и EDK и их видимость в проекциях.

Определить натуральную величину треугольника ABC. Данные для своего варианта взять из табл. 1. Пример выполнения листа 1 приведен на рис.1

Указания  к решению задачи  1.  В левой половине листа формата A3 (297X420 мм) намечаются оси координат и из табл. 1 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В, С, D, Е, К вершин треугольника (рис. 1). Стороны треугольников и другие вспомогательные прямые проводятся вначале тонкими сплошными линиями. Линии пересечения треугольников строятся по точкам пересечения сторон одного треугольника с другим или по точкам пересечения каждой из сторон одного треугольника с другим порознь. Такую линию можно построить, используя и вспомогательные секущие проецирующие плоскости.

Видимость сторон треугольника определяется способом конкурирующих точек. Видимые отрезки сторон треугольников выделяют сплошными жирными линиями, невидимые следует показать штриховыми линиями. Определяется натуральная величина треугольника ABC.

Плоскопараллельным перемещением треугольник ABC приводится в положение проецирующей плоскости и далее вращением вокруг проецирующей прямой в положение, когда он будет параллелен плоскости проекций.

В треугольнике ABC следует показать и линию MN пересечения его с треугольником ЕDК.

Выполнив все построения в карандаше, чертеж обводят (цветной пастой). Вначале, используя «балеринку», помечают кружками характерные точки. Черной пастой обводят линии заданных треугольников, а красной пастой — линию пересечения треугольников. Все вспомогательные построения должны быть обязательно показаны на чертеже в виде тонких линий синей (зеленой) пастой.

Видимые части треугольников в проекциях можно покрыть очень бледными тонами красок или цветных карандашей. Все буквенные или цифровые обозначения, а также надписи обводят черной пастой.

1-таблица

| № варианта | хА | yA | zA | xB | yB | zB | xC | yC | zC | xD | yD | zD | xE | yE | zE | xK | yK | zK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 68 | 110 | 85 | 135 | 19 | 36 | 14 | 52 | 0 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 70 | 110 | 85 | 135 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 65 | 105 | 80 | 130 | 18 | 35 | 12 | 50 | 0 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 70 | 115 | 85 | 135 | 20 | 32 | 10 | 50 | 0 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 68 | 85 | 110 | 135 | 36 | 19 | 14 | 0 | 52 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 40 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 65 | 80 | 110 | 130 | 38 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 70 | 85 | 108 | 135 | 36 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 35 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 67 | 85 | 110 | 0 | 36 | 19 | 121 | 0 | 52 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 52 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 70 | 80 | 108 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 75 | 85 | 110 | 0 | 30 | 15 | 120 | 0 | 50 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 67 | 110 | 85 | 0 | 19 | 36 | 121 | 52 | 0 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 67 | 20 | 0 | 0 | 111 | 48 | 121 | 78 | 86 |
| 17 | 18 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 67 | 0 | 20 | 0 | 48 | 111 | 121 | 86 | 78 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 135 | 0 | 20 | 68 | 48 | 111 | 15 | 86 | 78 |
| 19 | 117 | 40 | 75 | 52 | 107 | 6 | 0 | 47 | 38 | 135 | 20 | 0 | 68 | 111 | 48 | 15 | 78 | 86 |
| 20 | 120 | 38 | 75 | 50 | 108 | 5 | 0 | 45 | 40 | 135 | 20 | 0 | 70 | 110 | 50 | 15 | 80 | 85 |
| 21 | 122 | 40 | 75 | 50 | 110 | 8 | 0 | 50 | 40 | 140 | 20 | 0 | 70 | 110 | 50 | 20 | 80 | 85 |
| 22 | 20 | 40 | 10 | 85 | 110 | 80 | 135 | 48 | 48 | 70 | 20 | 85 | 0 | 110 | 35 | 120 | 80 | 0 |
| 23 | 20 | 10 | 40 | 85 | 80 | 110 | 135 | 48 | 48 | 70 | 85 | 20 | 0 | 35 | 10 | 120 | 0 | 80 |
| 24 | 117 | 40 | 9 | 52 | 111 | 79 | 0 | 47 | 48 | 68 | 20 | 85 | 135 | 111 | 36 | 14 | 78 | 0 |
| 25 | 117 | 9 | 40 | 52 | 79 | 111 | 0 | 48 | 47 | 68 | 85 | 20 | 135 | 36 | 111 | 14 | 0 | 78 |
| 26 | 18 | 40 | 9 | 83 | 111 | 79 | 135 | 47 | 48 | 67 | 20 | 85 | 0 | 111 | 36 | 121 | 78 | 0 |
| 27 | 18 | 9 | 40 | 83 | 79 | 111 | 135 | 48 | 47 | 67 | 85 | 20 | 0 | 36 | 111 | 121 | 0 | 78 |
| 28 | 115 | 88 | 8 | 50 | 22 | 80 | 0 | 80 | 50 | 70 | 108 | 84 | 130 | 20 | 38 | 15 | 50 | 0 |
| 29 | 111 | 85 | 10 | 52 | 20 | 82 | 0 | 78 | 48 | 68 | 110 | 85 | 128 | 18 | 40 | 16 | 48 | 0 |
| 30 | 20 | 11 | 42 | 85 | 81 | 113 | 137 | 50 | 49 | 69 | 87 | 22 | 0 | 38 | 113 | 123 | 0 | 80 |

Лист 2

Задача 2. Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник ABC, а ребро SA определяет высоту h пирамиды. Данные для своего варианта взять из табл. 2.

Задача 3. Построить линию пересечения пирамиды с прямой призмой. Данные для своего варианта взять из табл. 3. Пример выполнения листа 2 приведен на рис. 2.

Указания к решению задачи 2. В левой половине листа формата A3 намечаются оси координат и из табл. 2 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В и С вершин треугольника ABC. По координатам строится треугольник в проекциях. В точке А восставляется перпендикуляр к плоскости треугольника и на нем выше этой плоскости откладывается отрезок AS, равный заданной величине h. Строятся ребра пирамиды. Способом конкурирующих точек определяется их видимость. Видимые ребра пирамиды следует показать сплошными жирными линиями, невидимые — штриховыми линиями. Стороны треугольника ABC (основание пирамиды) следует обвести черной пастой; ребра SA, SB, и SC пирамиды обвести красной пастой. Все вспомогательные построения необходимо сохранить на эпюре и показать их тонкими сплошными линиями зеленой (синей) пастой.

Указания к решению задачи 3. В оставшейся правой половине листа 2 намечаются оси координат и из табл. 3 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В, С и D вершин пирамиды и координаты точек Е, К, G и U вершин многоугольника нижнего основания призмы, а также высота h призмы. По этим данным строятся проекции многогранников (пирамида и призма). Призма своим основанием стоит на плоскости уровня, горизонтальные проекции ее вертикальных ребер преобразуются в точки. Грани боковой поверхности призмы представляют собой отсеки горизонтально-проецирующих плоскостей.

Линии пересечения многогранников определяется по точкам пересечения ребер каждого из них с гранями другого многогранника или построением линии пересечения граней многогранника. Соединяя каждые пары таких точек одних и тех же граней отрезками прямых, получаем линию пересечения многогранников.

Видимыми являются только те стороны многоугольника пересечения, которые принадлежат видимым граням многогранников. Их следует показать сплошными жирными линиями красной пастой, невидимые отрезки пространственной ломаной показать штриховыми линиями красной пастой. Все вспомогательные построения на эпюре сохранить и показать их тонкими линиями синей (зеленой) пастой.

Примечание. Задаче 3 уделить особое внимание. Все построения на чертеже тщательно проверить. Допущенные ошибки приводят к неправильному решению следующей задачи - задачи 4 (построение развертки многогранников) Лист 3.

Задача 4. Построить развертки пересекающихся многогранников – прямой призмы с пирамидой. Показать на развертках линию их пересечения. Пример выполнения листа 3 приведен на рис. 3.

Чтобы решить данную задачу, чертеж-задание для листа 3 получить, переведя на кальку формата 297 Х 420 мм чертеж пересекающихся многогранников с листа 2 (задача 3).

Указания к решению задачи 4. Заданные элементы многогранников на кальке показать черной пастой; линию их пересечения обвести красной пастой. Здесь выполняются вспомогательные построения (их обвести синей или зеленой пастой) для определения натуральных величин ребер многогранников.

На листе бумаги ватман формата A3 (297X420 мм) строятся развертки многогранников.

Развертка прямой призмы. Для построения развертки прямой призмы поступают следующим образом:

а)	проводят   горизонтальную   прямую;

б)	от произвольной точки  этой прямой G на прямой откладывают отрезки GU, UE, ЕК, KG, равные длинам сторон основания призмы;

в) из точек G, U, ... восставляют перпендикуляры и на них откладывают величины, равные высоте призмы. Полученные точки соединяют прямой. Прямоугольник G G1 G1 G является разверткой боковой поверхности призмы. Для указания на развертке граней призмы из точек U, Е, К восставляют перпендикуляры;

г)  для получения полной развертки поверхности призмы к развертке поверхности пристраивают многоугольники ее оснований.

Для построения на развертке линии пересечения призмы с пирамидой замкнутых ломаных линий 1 2 3 и 4 5 6 7 8 – пользуемся вертикальными прямыми. Например, для определения положения точки L на развертке поступаем так: на отрезке GU от точки G вправо откладываем отрезок  GL0, равный отрезку g1 (рис. 3).

Из точки 10 восставляем перпендикуляр к отрезку GU и на нем откладываем аппликату z точки 1. Аналогично  строят   и   находят   остальные

точки.    На кальке определяют натуральную величину  каждого   из   ребер   пирамиды. Зная натуральные   величины   ребер пирамиды, строят ее развертку. Определяют последовательно натуральные величины граней пирамиды.

2 - таблица

| Вар. № | ХА | YА | ZА | XВ | YВ | ZВ | XС | YС | ZС | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 85 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 85 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 85 | 45 | 85 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 85 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 85 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 85 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 85 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 85 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 85 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 85 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 85 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 85 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 80 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 80 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 40 | 80 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 80 |
| 17 | 18 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 80 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 8 | 107 | 0 | 38 | 40 | 80 |
| 19 | 117 | 40 | 75 | 52 | 167 | 8 | 0 | 47 | 40 | 80 |
| 20 | 120 | 38 | 75 | 50 | 108 | 0 | 0 | 45 | 48 | 80 |
| 21 | 122 | 40 | 75 | 50 | 110 | 5 | 0 | 50 | 48 | 80 |
| 22 | 20 | 40 | 10 | 85 | 110 | 80 | 135 | 48 | 48 | 80 |
| 23 | 20 | 10 | 40 | 85 | 80 | 110 | 135 | 48 | 47 | 85 |
| 24 | 117 | 40 | 9 | 52 | 111 | 79 | 0 | 47 | 47 | 80 |
| 25 | 117 | 9 | 40 | 52 | 79 | 111 | 0 | 48 | 47 | 85 |
| 26 | 18 | 40 | 9 | 63 | 111 | 79 | 135 | 47 | 40 | 80 |
| 27 | 18 | 9 | 40 | 63 | 79 | 111 | 135 | 48 | 48 | 85 |
| 28 | 115 | 88 | 6 | 50 | 24 | 81 | 5 | 80 | 50 | 80 |
| 29 | 118 | 90 | 10 | 54 | 25 | 79 | 7 | 83 | 49 | 88 |
| 30 | 17 | 74 | 41 | 81 | 7 | 106 | 134 | 40 | 48 | 79 |
| 31 | 121 | 39 | 13 | 48 | 109 | 6 | 0 | 52 | 50 | 78 |
| 32 | 15 | 14 | 87 | 84 | 78 | 27 | 129 | 49 | 79 | 79 |

На ребрах и на гранях пирамиды (на развертке) определяют вершины  пространственной ломаной  пересечения   пирамиды с призмой.

Развертки многогранников покрыть бледным    тоном    цветной    акварели, чая или цветного карандаша.  Ребра многогранников  на развертке обвести черной  пастой;   линии    пересечения многогранников обвести красной, а все вспомогательные  построения — синей (зеленой) пастой. Кальку и листы писчей бумаги с планом решения задачи наклеить с левого края

листа 3.

Таблица 3

| № вар | хА | yA | zA | xB | yB | zB | xC | yC | zC | xD | yD | zD | xE | yE | 0 | xK | yK | zK | хG | yG | zG | xU | yU | zU | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141 | 75 | 0 | 122 | 14 | 77 | 87 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 2 | 0 | 70 | 0 | 20 | 9 | 77 | 53 | 95 | 40 | 141 | 45 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 3 | 0 | 80 | 0 | 20 | 19 | 77 | 53 | 110 | 40 | 141 | 55 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 4 | 0 | 68 | 0 | 20 | 7 | 77 | 53 | 93 | 40 | 141 | 43 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 5 | 0 | 75 | 0 | 20 | 14 | 77 | 53 | 100 | 40 | 141 | 50 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 6 | 0 | 82 | 0 | 20 | 21 | 77 | 53 | 112 | 40 | 141 | 57 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 7 | 0 | 85 | 0 | 20 | 24 | 77 | 53 | 115 | 40 | 141 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 8 | 0 | 90 | 0 | 20 | 29 | 77 | 53 | 120 | 40 | 141 | 65 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 |
| 9 | 0 | 85 | 0 | 15 | 30 | 80 | 55 | 120 | 40 | 141 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 86 |
| 10 | 141 | 70 | 0 | 122 | 9 | 77 | 87 | 95 | 40 | 0 | 45 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 11 | 141 | 80 | 0 | 122 | 19 | 77 | 87 | 110 | 40 | 0 | 55 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 90 | 0 | 85 |
| 12 | 141 | 68 | 0 | 122 | 7 | 77 | 87 | 93 | 40 | 0 | 43 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 13 | 141 | 82 | 0 | 122 | 21 | 77 | 87 | 112 | 40 | 0 | 57 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 14 | 141 | 85 | 0 | 122 | 24 | 77 | 87 | 115 | 40 | 0 | 60 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 15 | 141 | 90 | 0 | 122 | 29 | 77 | 87 | 120 | 40 | 0 | 65 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 16 | 135 | 75 | 0 | 116 | 14 | 77 | 81 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 17 | 145 | 75 | 0 | 126 | 14 | 77 | 91 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 18 | 145 | 95 | 0 | 120 | 34 | 77 | 87 | 120 | 40 | 0 | 70 | 60 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 19 | 145 | 70 | 0 | 122 | 10 | 80 | 90 | 95 | 40 | 0 | 70 | 45 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 20 | 145 | 65 | 0 | 122 | 20 | 70 | 85 | 100 | 40 | 0 | 68 | 47 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 |
| 21 | 122 | 14 | 77 | 141 | 75 | 0 | 87 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 105 | 55 | 0 | 80 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 95 | 0 | 85 |
| 22 | 120 | 15 | 80 | 140 | 75 | 0 | 85 | 100 | 45 | 0 | 50 | 45 | 105 | 55 | 0 | 80 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 95 | 0 | 85 |
| 23 | 125 | 20 | 80 | 140 | 75 | 0 | 85 | 100 | 45 | 0 | 55 | 45 | 98 | 52 | 0 | 76 | 20 | 0 | 18 | 22 | 0 | 57 | 95 | 0 | 85 |
| 24 | 140 | 70 | 0 | 120 | 15 | 80 | 85 | 95 | 40 | 0 | 50 | 45 | 100 | 50 | 0 | 75 | 22 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 90 | 0 | 85 |
| 25 | 140 | 65 | 0 | 115 | 20 | 75 | 80 | 90 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 45 | 0 | 75 | 17 | 0 | 22 | 25 | 0 | 60 | 95 | 0 | 85 |
| 26 | 135 | 65 | 0 | 120 | 20 | 75 | 80 | 90 | 40 | 0 | 55 | 45 | 100 | 48 | 0 | 70 | 15 | 0 | 20 | 27 | 0 | 65 | 95 | 0 | 85 |
| 27 | 135 | 60 | 0 | 115 | 20 | 80 | 85 | 90 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 43 | 0 | 70 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 95 | 0 | 85 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2

(листы 4, 5, 6)

Лист 4

Задача 5. Построить в плоскости ABC проекции окружности заданного радиуса R с центром в точке А. Данные для своего варианта взять из табл. 4. Пример выполнения листа приведен на рис. 4.

Задача 6. На трехпроекционном чертеже построить недостающие проекции сквозного отверстия в сфере заданного радиуса R. Вырожденная (фронтальная) проекция сквозного отверстия представлена четырехугольником: координаты проекций точек А, В, С и D вершин четырехугольника — сквозного отверстия на сфере – известны (табл. 5).

Указания к решению задачи 5. В левой трети листа формата A3 (297 X 420 мм) намечаются оси координат и из табл. 4 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В и С, определяющие плоскость окружности с центром в точке А и заданного радиуса R (рис. 4). На основные плоскости проекций Н и V окружность проецируется в виде эллипсов. В горизонтальной плоскости проекций H большая ось 12 эллипса совпадает с проекцией направления горизонтали плоскости и равна 2R — диаметру окружности; малая ось равна ортогональной проекции того диаметра окружности, который определяет наибольший угол наклона плоскости окружности к плоскости проекций Н.

Построение малой оси может быть выполнено следующим образом. Отметим в горизонтальной плоскости проекций соответственно полухорды 35 и 56 эллипса и окружности. Полухорду 56 вращением вокруг точки 5 совместим с большой осью. В совмещенном положении она равна отрезку 57. Точки 3 и 7 соединяем прямой линией. Из точки 2 проведем прямую, параллельную прямой 37, до пересечения в точке 8 с направлением малой оси эллипса. Отрезок а8 определяет величину малой полуоси эллипса – горизонтальной проекции окружности.

Таблица 4

| № вар | хА | yA | zA | xB | yB | zB | xC | yC | zC | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 58 | 60 | 10 | 58 | 115 | 0 | 120 | 60 | 46 |
| 2 | 50 | 58 | 60 | 10 | 58 | 115 | 0 | 120 | 60 | 46 |
| 3 | 50 | 56 | 58 | 10 | 56 | 115 | 0 | 124 | 58 | 48 |
| 4 | 52 | 56 | 58 | 10 | 56 | 113 | 0 | 120 | 58 | 48 |
| 5 | 52 | 58 | 60 | 0 | 58 | 113 | 0 | 124 | 60 | 47 |
| 6 | 52 | 58 | 58 | 5 | 58 | 112 | 10 | 120 | 58 | 47 |
| 7 | 52 | 56 | 60 | 5 | 56 | 112 | 10 | 122 | 60 | 48 |
| 8 | 52 | 56 | 60 | 5 | 56 | 112 | 10 | 120 | 60 | 45 |
| 9 | 50 | 60 | 60 | 5 | 60 | 110 | 10 | 122 | 60 | 45 |
| 10 | 52 | 60 | 58 | 0 | 113 | 58 | 0 | 113 | 124 | 47 |
| 11 | 50 | 60 | 58 | 0 | 60 | 110 | 10 | 120 | 58 | 47 |
| 12 | 50 | 62 | 58 | 0 | 62 | 108 | 10 | 120 | 58 | 48 |
| 13 | 50 | 62 | 56 | 0 | 62 | 108 | 10 | 124 | 56 | 48 |
| 14 | 52 | 62 | 56 | 0 | 62 | 106 | 10 | 124 | 56 | 48 |
| 15 | 52 | 60 | 56 | 8 | 60 | 106 | 0 | 126 | 56 | 50 |
| 16 | 54 | 60 | 58 | 8 | 60 | 106 | 0 | 126 | 58 | 50 |
| 17 | 54 | 62 | 58 | 8 | 62 | 104 | 0 | 124 | 58 | 50 |
| 18 | 54 | 62 | 58 | 0 | 62 | 104 | 12 | 122 | 58 | 50 |
| 19 | 55 | 62 | 60 | 0 | 62 | 102 | 12 | 120 | 60 | 50 |
| 20 | 55 | 64 | 60 | 0 | 64 | 102 | 12 | 120 | 60 | 52 |
| 21 | 55 | 65 | 60 | 0 | 65 | 110 | 12 | 118 | 60 | 52 |
| 22 | 55 | 65 | 60 | 8 | 65 | 110 | 0 | 118 | 60 | 50 |
| 23 | 56 | 64 | 58 | 6 | 64 | 100 | 0 | 115 | 58 | 50 |
| 24 | 56 | 66 | 58 | 10 | 66 | 114 | 0 | 115 | 58 | 52 |
| 25 | 56 | 66 | 58 | 0 | 66 | 114 | 0 | 120 | 58 | 52 |
| 26 | 55 | 65 | 58 | 0 | 65 | 112 | 0 | 115 | 58 | 52 |
| 27 | 55 | 65 | 60 | 0 | 65 | 112 | 0 | 120 | 60 | 50 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Во фронтальной плоскости проекций V большая ось эллипса 3'4' совпадает с направлением фронтали плоскости и равна 2R — диаметру окружности; малая ось равна ортогональной проекции того диаметра окружности, который определяет наибольший угол наклона плоскости окружности с плоскостью проекций V. Малая ось эллипса на фронтальной плоскости проекций определяется построением, аналогичным выполненному в горизонтальной плоскости проекций. Линии эллипсов и их оси следует обвести красной пастой. Все основные вспомогательные построения показать тонкими сплошными линиями зеленой (синей) пастой шариковой ручки.

Указания к решению задачи 6. Намечаются оси координат с началом координат в центре незаполненной части листа формата 12. Строятся проекции сферы заданного радиуса R с центром в точке О. Определяются по заданным координатам (табл. 5) проекции точек А, В, С и D (вершин четырехугольника) сквозного отверстия на сфере и строится многоугольник — вырожденная проекция линии сквозного отверстия. Далее задача сводится к определению недостающих проекций точек поверхности сферы.

Вначале определяются	характерные точки линий сквозного отверстия: точки на экваторе, главном меридиане, наиболее удаленные и ближайшие точки поверхности сферы к плоскостям проекций. Очертание сферы и вырожденную проекцию сквозного сечения обвести черной пастой шариковой ручки, недостающие две проекции отверстия показать красной пастой. Все вспомогательные построения на чертеже сохранить и обвести тонкими линиями зеленой (синей) пастой. В целях наибольшей наглядности чертежа сферу в проекциях можно покрыть бледными тонами акварели или цветного карандаша.

Таблица 5.

| № варианта | xo | yo | zo | xA | yA | zA | xB | yB | zB | xC | yC | zC | xD | yD | zD | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 58 | 62 | 118 | - | 35 | 56 | - | 95 | 45 | - | 95 | 45 | - | 35 | 42 |
| 2 | 70 | 60 | 60 | 118 | - | 35 | 56 | - | 95 | 44 | - | 95 | 44 | - | 35 | 42 |
| 3 | 70 | 60 | 58 | 120 | - | 35 | 58 | - | 95 | 44 | - | 95 | 44 | - | 35 | 48 |
| 4 | 70 | 60 | 58 | 120 | - | 36 | 56 | - | 94 | 42 | - | 94 | 42 | - | 36 | 48 |
| 5 | 69 | 58 | 60 | 116 | - | 36 | 58 | - | 94 | 45 | - | 94 | 45 | - | 36 | 47 |
| 6 | 72 | 60 | 58 | 116 | - | 36 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 36 | 47 |
| 7 | 72 | 58 | 60 | 120 | - | 34 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 34 | 48 |
| 8 | 72 | 58 | 58 | 122 | - | 34 | 60 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 34 | 45 |
| 9 | 74 | 62 | 60 | 122 | - | 34 | 55 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 34 | 45 |
| 10 | 69 | 58 | 60 | 20 | - | 36 | 81 | - | 94 | 94 | - | 94 | 94 | - | 36 | 47 |
| 11 | 74 | 62 | 58 | 20 | - | 36 | 80 | - | 92 | 94 | - | 92 | 94 | - | 36 | 47 |
| 12 | 72 | 62 | 62 | 20 | - | 35 | 80 | - | 92 | 92 | - | 92 | 92 | - | 35 | 48 |
| 13 | 72 | 60 | 62 | 22 | - | 35 | 82 | - | 90 | 92 | - | 90 | 92 | - | 35 | 48 |
| 14 | 70 | 60 | 60 | 18 | - | 35 | 82 | - | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | 35 | 48 |
| 15 | 70 | 60 | 58 | 18 | - | 34 | 82 | - | 94 | 92 | - | 94 | 92 | - | 34 | 50 |
| 16 | 72 | 62 | 58 | 20 | - | 34 | 84 | - | 94 | 96 | - | 92 | 96 | - | 34 | 50 |
| 17 | 70 | 62 | 60 | 18 | - | 32 | 84 | - | 90 | 96 | - | 90 | 96 | - | 32 | 50 |
| 18 | 68 | 60 | 60 | 20 | - | 32 | 86 | - | 92 | 95 | - | 92 | 95 | - | 32 | 50 |
| 19 | 68 | 58 | 62 | 20 | - | 32 | 86 | - | 92 | 95 | - | 92 | 95 | - | 32 | 50 |
| 20 | 70 | 58 | 62 | 18 | - | 32 | 86 | - | 94 | 90 | - | 94 | 90 | - | 32 | 52 |
| 21 | 70 | 60 | 58 | 118 | - | 35 | 60 | - | 95 | 45 | - | 95 | 45 | - | 35 | 52 |
| 22 | 70 | 62 | 62 | 120 | - | 36 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 36 | 50 |
| 23 | 68 | 62 | 60 | 120 | - | 34 | 62 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 34 | 50 |
| 24 | 68 | 62 | 58 | 122 | - | 35 | 62 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 35 | 52 |
| 25 | 68 | 60 | 58 | 120 | - | 36 | 60 | - | 90 | 42 | - | 90 | 42 | - | 36 | 52 |
| 26 | 70 | 60 | 60 | 120 | - | 35 | 60 | - | 92 | 44 | - | 92 | 44 | - | 35 | 52 |
| 27 | 70 | 58 | 60 | 120 | - | 32 | 62 | - | 92 | 45 | - | 92 | 45 | - | 32 | 50 |
| 28 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 29 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |

Лист 5

Задача 7. Построить линию пересечения конуса вращения плоскостью ABC общего положения. Данные для своего варианта взять из табл. 6. Пример выполнения листа 5 дан на рис. 5.

Задача 8. Построить линию пересечения конуса вращения с цилиндром вращения. Оси поверхностей вращения — взаимно перпендикулярные проецирующие скрещивающиеся прямые. Данные для своего варианта взять из табл. 7.

Указания к решению задачи 7. В левой половине листа формата 12 намечаются оси координат и из табл. 6 согласно своему варианту берутся величины, которыми задаются поверхность конуса вращения и плоскость ABC. Определяется центр (точка К) окружности радиусом r основания конуса вращения в плоскости уровня. На вертикальной оси, на расстоянии һ от плоскости уровня и выше ее, определяется вершина конуса вращения. По координатам точек А, В, С определяется секущая плоскость.

Таблица 6.

| № варианта | XK | YK | ZK | XA | YA | ZA | XB | YB | ZB | XC | YC | ZC | R | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78 | 72 | 0 | 10 | 50 | 62 | 46 | 30 | 62 | 82 | 125 | 10 | 45 | 100 |
| 2 | 78 | 72 | 0 | 82 | 125 | 10 | 10 | 50 | 62 | 46 | 30 | 62 | 45 | 100 |
| 3 | 80 | 72 | 0 | 46 | 30 | 62 | 82 | 125 | 10 | 10 | 50 | 62 | 45 | 100 |
| 4 | 80 | 70 | 0 | 10 | 50 | 62 | 82 | 125 | 10 | 46 | 30 | 62 | 45 | 100 |
| 5 | 78 | 70 | 0 | 46 | 30 | 62 | 10 | 50 | 62 | 82 | 125 | 10 | 44 | 102 |
| 6 | 80 | 72 | 0 | 45 | 30 | 60 | 10 | 50 | 60 | 80 | 125 | 8 | 45 | 98 |
| 7 | 80 | 68 | 0 | 46 | 28 | 60 | 10 | 48 | 60 | 80 | 126 | 0 | 45 | 98 |
| 8 | 82 | 68 | 0 | 47 | 28 | 65 | 10 | 50 | 65 | 82 | 126 | 6 | 45 | 98 |
| 9 | 82 | 68 | 0 | 48 | 28 | 65 | 10 | 52 | 65 | 84 | 128 | 6 | 43 | 98 |
| 10 | 82 | 68 | 0 | 49 | 30 | 66 | 12 | 48 | 66 | 84 | 130 | 5 | 44 | 102 |
| 11 | 80 | 66 | 0 | 50 | 30 | 64 | 12 | 46 | 64 | 85 | 128 | 4 | 43 | 102 |
| 12 | 80 | 66 | 0 | 42 | 30 | 58 | 10 | 50 | 58 | 83 | 130 | 3 | 41 | 100 |
| 13 | 80 | 66 | 0 | 42 | 28 | 58 | 13 | 48 | 58 | 84 | 130 | 3 | 40 | 100 |
| 14 | 82 | 65 | 0 | 43 | 28 | 60 | 13 | 46 | 60 | 84 | 128 | 3 | 40 | 100 |
| 15 | 82 | 65 | 0 | 43 | 30 | 60 | 13 | 46 | 60 | 82 | 133 | 0 | 40 | 98 |
| 16 | 84 | 65 | 0 | 43 | 26 | 64 | 8 | 48 | 64 | 82 | 133 | 0 | 41 | 98 |
| 17 | 84 | 64 | 0 | 43 | 28 | 64 | 8 | 50 | 64 | 83 | 134 | 3 | 42 | 98 |
| 18 | 86 | 64 | 0 | 42 | 28 | 63 | 12 | 50 | 63 | 86 | 134 | 2 | 42 | 98 |
| 19 | 76 | 70 | 0 | 8 | 48 | 60 | 44 | 28 | 60 | 80 | 123 | 8 | 43 | 98 |
| 20 | 76 | 70 | 0 | 80 | 123 | 8 | 8 | 48 | 60 | 44 | 28 | 60 | 43 | 98 |
| 21 | 78 | 70 | 0 | 44 | 28 | 60 | 80 | 123 | 8 | 8 | 48 | 60 | 43 | 98 |
| 22 | 78 | 68 | 0 | 8 | 48 | 60 | 80 | 123 | 8 | 44 | 28 | 60 | 43 | 98 |
| 23 | 76 | 68 | 0 | 44 | 28 | 60 | 8 | 48 | 60 | 80 | 123 | 8 | 42 | 100 |
| 24 | 78 | 70 | 0 | 43 | 28 | 58 | 8 | 48 | 58 | 78 | 123 | 6 | 43 | 96 |
| 25 | 78 | 66 | 0 | 44 | 26 | 58 | 8 | 46 | 58 | 78 | 124 | 0 | 43 | 96 |
| 26 | 80 | 66 | 0 | 45 | 26 | 63 | 8 | 48 | 63 | 80 | 124 | 4 | 43 | 96 |
| 27 | 80 | 66 | 0 | 46 | 26 | 63 | 8 | 50 | 63 | 82 | 126 | 4 | 43 | 96 |
| 28 | 80 | 66 | 0 | 47 | 28 | 64 | 10 | 46 | 64 | 82 | 128 | 3 | 42 | 100 |
| 29 | 78 | 64 | 0 | 48 | 28 | 62 | 10 | 44 | 62 | 83 | 126 | 2 | 41 | 100 |
| 30 | 78 | 64 | 0 | 42 | 30 | 58 | 10 | 50 | 58 | 83 | 130 | 3 | 41 | 100 |

В целях облегчения построения линии сечения строится дополнительный чертеж заданных геометрических образцов. Выбирается дополнительная система Р/Н плоскостей проекций с таким расчетом, чтобы секущая плоскость была представлена как проецирующая. Дополнительная плоскость проекций Р перпендикулярна данной плоскости АВС. Линия сечения (эллипс) проецируется на плоскость проекций Р в виде отрезка прямой на следе этой плоскости. Имея проекцию эллипса сечения на дополнительной плоскости Р строят основные ее проекции.

Оси координат, очертания поверхности на основном эпюре и секущую плоскость следует обвести черной пастой; линию сечения в проекциях обвести красной пастой. Все основные и вспомогательные построения на основных и дополнительных эпюрах сохранить и показать тонкими сплошными линиями синей (зеленой) пастой.

Указания к решению задачи 8. В правой половине листа намечают оси координат и из табл. 7 берут согласно своему варианту величины, которыми задаются поверхности конуса вращения и цилиндра вращения. Определяют центр (точка К) окружности радиуса R основания конуса вращения в горизонтальной координатной плоскости. На вертикальной оси на расстоянии h от плоскости уровня и выше ее определяют вершину конуса вращения.

Осью цилиндра вращения является фронтально-проецирующая прямая точки Е; основаниями цилиндра являются окружности радиуса r. Образующие цилиндра имеют длину, равную 3r, и делятся пополам фронтальной меридиональной плоскостью конуса вращения.

С помощью вспомогательных секущих плоскостей определяют точки пересечения очерковых образующих одной поверхности с другой и промежуточные точки линии пересечения поверхностей. Проводя вспомогательную секущую фронтальную меридиональную плоскость конуса вращения, определяют точки пересечения главного меридиана (очерковых образующих) конуса вращения с параллелью (окружностью) проецирующего цилиндра. Выбирая горизонтальную секущую плоскость, проходящую через ось цилиндра вращения, определяют две точки пересечения очерковых образующих цилиндра с поверхностью конуса.

Высшую и низшую, а также промежуточные точки линии пересечения поверхности находят с помощью вспомогательных горизонтальных плоскостей — плоскостей уровня. По точкам строят линию пересечения поверхности конуса вращения с цилиндром вращения и устанавливают ее видимость в проекциях.

Оси координат и очертания поверхностей вращения следует обвести черной пастой, а линию пересечения поверхностей — красной. Все основные вспомогательные построения на эпюре сохранить и показать тонкими сплошными линиями синей (зеленой) пастой.

Таблица 7.

| № варианта | XK | YK | ZK | R | h | XE | YE | ZE | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 70 | 0 | 45 | 100 | 50 | 70 | 32 | 35 |
| 2 | 80 | 70 | 0 | 45 | 100 | 50 | 70 | 32 | 30 |
| 3 | 80 | 72 | 0 | 45 | 100 | 53 | 72 | 32 | 32 |
| 4 | 80 | 72 | 0 | 45 | 100 | 60 | 72 | 35 | 35 |
| 5 | 70 | 70 | 0 | 44 | 102 | 50 | 70 | 32 | 32 |
| 6 | 75 | 70 | 0 | 45 | 98 | 65 | 70 | 35 | 35 |
| 7 | 75 | 70 | 0 | 45 | 98 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| 8 | 75 | 72 | 0 | 45 | 98 | 75 | 72 | 35 | 35 |
| 9 | 75 | 72 | 0 | 43 | 98 | 80 | 72 | 35 | 35 |
| 10 | 75 | 75 | 0 | 44 | 102 | 50 | 75 | 35 | 35 |
| 11 | 80 | 75 | 0 | 43 | 102 | 85 | 75 | 36 | 36 |
| 12 | 80 | 75 | 0 | 43 | 102 | 85 | 75 | 40 | 35 |
| 13 | 80 | 75 | 0 | 42 | 102 | 80 | 75 | 40 | 35 |
| 14 | 80 | 70 | 0 | 42 | 102 | 80 | 70 | 40 | 32 |
| 15 | 80 | 70 | 0 | 42 | 100 | 75 | 70 | 40 | 32 |
| 16 | 70 | 72 | 0 | 43 | 100 | 75 | 72 | 42 | 32 |
| 17 | 70 | 72 | 0 | 44 | 100 | 70 | 72 | 40 | 32 |
| 18 | 70 | 74 | 0 | 44 | 100 | 70 | 74 | 36 | 32 |
| 19 | 78 | 68 | 0 | 43 | 98 | 48 | 68 | 30 | 33 |
| 20 | 78 | 68 | 0 | 43 | 98 | 48 | 68 | 30 | 28 |
| 21 | 78 | 70 | 0 | 43 | 98 | 51 | 70 | 30 | 30 |
| 22 | 78 | 70 | 0 | 43 | 98 | 58 | 70 | 32 | 33 |
| 23 | 68 | 68 | 0 | 42 | 100 | 48 | 68 | 30 | 30 |
| 24 | 73 | 68 | 0 | 43 | 96 | 63 | 68 | 33 | 33 |
| 25 | 73 | 68 | 0 | 43 | 96 | 68 | 68 | 33 | 33 |
| 26 | 73 | 70 | 0 | 43 | 96 | 73 | 70 | 33 | 33 |
| 27 | 73 | 70 | 0 | 41 | 96 | 78 | 70 | 33 | 33 |
| 28 | 73 | 70 | 0 | 42 | 100 | 48 | 73 | 33 | 33 |
| 29 | 78 | 73 | 0 | 41 | 100 | 83 | 73 | 34 | 34 |
| 30 | 78 | 73 | 0 | 41 | 100 | 83 | 73 | 38 | 33 |

Лист 6

Задача 9. Построить развертки пересекающихся цилиндра вращения с конусом вращения. Показать на развертках линии их пересечения. Чертеж-задание для листа 6 получить, переведя на кальку формата A3 (297X420 мм) чертеж пересекающихся поверхностей с листа задачи 8 (рис. 5). Пример выполнения листа 6 приведен на рис. 6.

Указания к решению задачи 9. Заданные очерковые линии поверхностей на кальке показать черной пастой; линии их пересечения выделить красной пастой. Все вспомогательные построения для определения натуральных величин образующих поверхностей и точек их пересечения обвести синей (зеленой) пастой.

На листе бумаги ватмана формата A3 (297X420 мм) строят развертки поверхностей.

Развертка цилиндра вращения. Выбирают горизонтальную прямую линию и на ней спрямляют линию нормального сечения цилиндра вращения — окружность радиусом r. Строят развертку боковой поверхности цилиндра. На развертке помечают прямолинейные образующие, проходящие через характерные точки пересечения цилиндра с конусом. Эти точки отмечают на соответствующих

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Инженерная графика - одна из дисциплин, составляющих основу подготовки инженеров по инженерно-техническим специальностям. Цель изучения инженерной графики — получить знания и навыки выполнения и чтения изображений предметов на основе метода прямоугольного  проецирования выполненных в соответствии со стандартами ЕСКД научиться пользоваться стандартами и справочными  материалами, получить навыки техники черчения и ознакомиться с современными способами машинного изготовления и размножения чертежей. Черчение является первой ступенью обучения курсантов (слушателей), на которой изучаются начальные правила выполнения и оформления конструкторской документации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1. Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями к выполнению контрольной работы.

2. Изучить стандарты, необходимые для выполнения графической работы по данной теме.

3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно законспектировать в рабочей тетради основные положения и зарисовать отдельные чертежи. Для рабочей тетради могут быть использованы альбомы для черчения или рисования, а также тетради, линованные и клетку.

4. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы и записать ответы в рабочей тетради. Ответы на вопросы отсылать для проверки не нужно, но в случае затруднении следует  обращаться за письменной или устной консультацией на кафедру.

5. Выполнить графическую работу по теме по порядку, указанному в методических указаниях к теме.

Чертежи, помещенные в методических указаниях, не являются эталонами исполнения, а служат лишь примерами расположения материала на листе, характеризуют объем и содержание темы.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основная форма работы курсантов (слушателей) по техническому черчению - выполнение графических работ по темам, указанным в программе. Все графические  работы для слушателей заочного обучения программами разбиты на три контрольные работы.

Каждую контрольную работу слушатели отсылают на рецензию по месту прикрепления (институт, филиал или УКП). Отсылать на рецензию контрольную работу по частям не разрешается. Для удобства пересылки почтой листы чертежей нужно складывать до формата А4 (11), т.е. до размера 297Х210 мм. Слушатели могут представлять графические работы для очного рецензирования преподавателю группы или потока на практических занятиях или консультациях.

Рецензирование контрольных работ является основной формой руководства самостоятельной работой слушателей со стороны преподавателей.  Прорецензированную контрольную работу вместе с рецензией возвращают слушателю. Замечания рецензента на чертежах нельзя удалять они должны оставаться до предъявления чертежей на зачете. Контрольная работа зачитывается только при правильном выполнении чертежей по всем темам, входящим в нее. На повторную рецензию в случае большого количества ошибок и необходимости их исправления нужно высылать всю работу полностью вместе со всеми предыдущими рецензиями по ней.

По всем неясным вопросам следует обращаться за письменной или устной консультацией на кафедру.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ

Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с ГОСТами  ЕСКД и отличаться четким и аккуратным выполнением. Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги формата, указанного по каждой теме в программе (о форматах см. ГОСТ 2.301—68). После нанесения рамки чертежа в правом нижнем углу намечают габаритные размеры основной надписи чертежа, единой для всех форматов. Форма основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104—68 дана на рис. 1. Пример заполнения основной надписи дан на рис. 1. Обводить чертеж следует, принимая толщину основных сплошных линий равной 0,7—1 мм, а толщину остальных линий — согласно ГОСТ 2.303—68. Перед обводкой чертежа рекомендуется тщательно проверить правильность его выполнения. Слушатели городских потоков могут проверить правильность построений по время консультаций у преподавателя, курирующего поток.

Рис. 1. Форма основной надписи

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Государственные стандарты «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

- Машиностроительное Черчение: Учебное пособие для вузов/Под ред. Г. П. Вяткина. М., 1977.

- Б.В. Будасов, О.В. Георгиевский, В.П. Каминский. Строительное черчение. Москва Стройитздат 2002г.

Дополнительная

- Годик Е. И., Хаскин А. М. Справочное руководство по черчению. М., 1974.

- Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. Л., 1977.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. М., 1995.

Примечание. Допускается пользоваться другой литературой по черчению по указанию кафедры начертательной геометрии и черчения.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа состоит из чертежей к темам 1 - 6.

Тема-1. Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД, к выполнению чертежей. Построение очертания кулачка.

Тема-2. Построение трех видов по данному наглядному изображению предмета.

Тема 3. Построение трех изображений и аксонометрической проекции предмета по его описанию.

Тема 4. Построение трех изображений по двум данным. Выполнение разрезов и сечений.

Тема 5. Построение линий «среза».

Тема 6. Построение третьего изображения по двум данным и линий перехода.

Построение очертания кулачка

Задание по теме 1. Построить очертание кулачка. Пример выполнения дан на рис. 12. Данные для своего варианта взять из табл. 1.

Графическую  работу выполнить на листе чертежной бумаги формата А3 карандашом.

Порядок выполнения. Изучить основные положения ГОСТ 2.301—68, 2.302—68, 2.303—68, 2.304—68, 2.306—68, 2.307—68, данные в сборнике стандартов «Единая система конструкторской документации», и необходимую литературу. Следует иметь рабочую тетрадь и записывать в нее основные положения. Ознакомиться с содержанием чертежа к теме 1 (рис. 12). Прочитать «Основные рекомендации по выполнению чертежей» к разделу «Черчение» в данных методических указаниях. Изучить методические указания к данной теме и приступить к выполнению графической работы.

Указания по выполнению задания. В связи с огромным   развитием автоматики можно встретить в самых разнообразных механизмах плоские кулачки и копиры. В заданиях к теме 1 очертания кулачков включают две лекальные кривые и дугу радиуса R, угол которой определяет время «выстоя» механизма, получающего движение от кулачка.

Построение очертания кулачка в каждом варианте следует начинать с нанесения осей координат Ох и Оу. Затем строят лекальные кривые по их заданным параметрам и выделяют их участки, входящие в очертания кулачка, После этого можно вычертить плавные переходы между лекальными кривыми. При этом следует учесть, что во всех вариантах через точку D проходит касательная к эллипсу. Обозначение Rх показывает, что величина радиуса определяется построением. На чертеже вместо Rх надо проставить соответствующее число со знаком «*».

Таблица 1

Данные для построения очертания кулачка

(размеры, мм)

| Варианты | R | R1 | R2 | R3 | а | b | d | d1 | h | t | x | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 20 | 120 | 40 | 60 | 35 | 80 | 50 | 45 | 50 | 14 | 50,5 | 110 | 70 |
| 5, 15, 24 | 115 | 35 | 55 | 35 | 75 | 45 | 40 | 55 | 12 | 45 | 115 | 70 |
| 9, 19 | 110 | 45 | 50 | 40 | 70 | 40 | 35 | 50 | 10 | 40 | 120 | 60 |

Продолжение табл. 1

| Варианты | R | R1 | R2 | R3 | а | b | d | d1 | h | t | x | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, 12, 21 | 120 | 100 | 50 | 30 | 80 | 50 | 45 | 40 | 14 | 50,5 | 40 | 35 |
| 6, 16, 25 | 115 | 110 | 75 | 40 | 90 | 55 | 50 | 45 | 16 | 56 | 45 | 40 |

| Варианты | R | R1 | R2 | R3 | S | а | а1 | b | b1 | d | h | t | x | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 13, 22 | 100 | 35 | 30 | 20 | 115 | 60 | 45 | 40 | 50 | 45 | 14 | 55,5 | 135 | 54 |
| 7, 17. 26 | 95 | 50 | 40 | 18 | 120 | 55 | 40 | 35 | 52 | 50 | 16 | 56 | 130 | 45 |

| Варианты | R | R1 | R2 | R3 | а | b | d | d1 | h | t | x | у1 | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4, 14, 23 | 95 | 35 | 35 | 25 | 70 | 50 | 40 | 60 | 12 | 45 | 100 | 85 | 40 |
| 8, 18, 27 | 100 | 55 | 55 | 30 | 85 | 55 | 45 | 65 | 14 | 50,5 | 120 | 95 | 45 |
| 10 | 90 | 40 | 40 | 25 | 75 | 45 | 40 | 60 | 12 | 45 | 110 | 90 | 35 |

Вопросы для самопроверки

1. Сколько форматов А4 содержится в листе формата А2? 2. Как образуются дополнительные форматы чертежей? 3. Чем определяется размер шрифта? 4. Чему равна высота строчных букв по сравнению с прописными? 5. Допускается ли применение в чертежах прямого шрифта? 6. От чего зависит выбор толщины линии обводки видимого контура? 7. Какого начертания и какой толщины проводят линии осевые, центровые, выносные, размерные и невидимого контура? 8. Как обозначают центровые линии окружности небольшого диаметра (менее 12 мм)? 9. В каких единицах измерения прославляют  размерные числа на чертежах? 10. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 11. В каких случаях стрелку размерной линии заменяют точкой или штрихом? 12. Как располагают шрифты размеров угла? 13. В каких случаях проставляют знак диаметра Ø? 14. Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1: 1? 15. На каких двух положениях геометрии основано построение сопряжении? 16. Перечислите элементы сопряжений.

Тема 2. Построение трех видов по данному наглядному изображению предмета

Задание по теме 2. Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрическое проекции. Пример выполнения дан на рис. 13. Индивидуальные задания даны на рис. 14. (слева над изображением указаны номера вариантов).

Графическую работу выполняют на листе чертежной бумаги формата А3 карандашом.

Литература. ГОСТы: 2.305—68 (СТ СЭВ 363 – 76), 2.307—68. [4. разд. IV].

Порядок выполнения. 1.   Изучить ГОСТ 2.305—68 (СТ СЭВ 363—76) и рекомендованную литературу. 2. Внимательно ознакомиться с конструкцией по ее наглядному изображению и определить основные геометрические тела, из которых она состоит.  3. Выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида детали. 4. Нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура, расчленяя деталь на основные геометрические тела. 5. Нанести все необходимые выносные и размерные линии.  6. Проставить размерные числа из чертеже. 7. Заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений. 8. Обвести чертеж карандашом.

Рис. 14 Индивидуальные задания к чертежу по теме 2

Рис. 14. Продолжение

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите названия шести  основных видов и укажите, как их располагают на чертеже. 2. Что называется  главным  видом? 3. Когда на чертеже делают надписи названий основных видов? 4. Какой вид называется дополнительным? Как он обозначается на чертеже? 5. Какой вид называется местным?

Тема 3. Построение трех изображений и аксонометрической проекции предмета по его описанию

Задание по теме 3. Построить три изображения и аксонометрическую проекцию предмета по его описанию, данному в табл. 14. Предмет изобразить с двумя отверстиями — призматическим и цилиндрическим.

Призматическое отверстие для всех вариантов одно и то же — это сквозное отверстие, ребра которого перпендикулярны фронтальной плоскости проекции; форму и размеры отверстия взять из табл. 15. Цилиндрическое отверстие для задания выбрать в соответствии со своим вариантом по табл. 14. Пример выполнения графической работы дан на рис. 15. Работу выполнить на листе чертежной бумаги формата А3 карандашом.

Порядок выполнения. Ознакомиться с содержанием чертежа к теме 3 (рис. 15) и изучить методические  указания к данной теме. Внимательно изучить данные, представить форму предмета в пространстве. Последующий порядок тот же, что и в теме 2.

Литература. ГОСТ 2.305—68, разд. 3 «Разрезы»; Указания по выполнению задания. Выполнение задания по теме 3 требует мысленного представления предмета, для которого затем должен быть выполнен чертеж. Следует, внимательно прочитав описание внешней формы предмета, представить себе этот предмет в пространстве. Затем мысленно выполнить в этом предмете два отверстия, данные в описании. В случае затруднений можно воспользоваться пластилином и вылепить проектируемый предмет. Можно также этот предмет вырезать из какого-либо материала (пенопласта и т. п.), можно сделать набросок этого предмета. После того как будет уяснена конструкция предмета, следует приступить к выполнению чертежа. Последовательность выполнения чертежа та же, что и в теме 2.

Построив три вида внешней формы предмета, рекомендуется выполнить на главном виде призматическое отверстие по форме и размерам данным в табл. 15. Затем построить проекции этого отверстия на виде сверху и виде сбоку. После этого построить проекции цилиндрического отверстия, начав построение с вида сверху. Построения выполнять тонкими линиями (s/3), применяя штриховые линии для невидимого внутреннего контура предмета.

После построения трех видов нужно выполнить разрезы. При заданных формах предмета потребуется выполнить три разреза; горизонтальный, фронтальный и профильный. Правила обозначения и изображения разрезов должны соответствовать   ГОСТ   2,305—68 (СТ СЭВ 363—76). При симметричных изображениях следует обязательно соединять половину разреза с половиной вила (такой разрез но СТ СЭВ называется половинчатым). При этом на виде показывают штриховыми линиями внутренний контур.

После построения трех изображений предмета следует нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307—68. Обратите внимание на то, что ни один из размеров одного изображения не должен повториться на других изображениях. За основу нанесения  размеров нужно взять параметры геометрических поверхностей.

Заключительным   этапом при выполнении графической работы 3 является построение наглядного изображения в диметрической прямоугольной проекции.

Таблица 14

Описание предмета к заданию по теме 3

Изобразить предмет с двумя отверстиями — призматическим и цилиндрическим. Описание призматического отверстия см. в условии задания и в табл. 15.

| № вариантов | Внешняя форма предмета | Цилиндрическое отверстие |
| --- | --- | --- |
| 1, 19 | Шестиугольная правильная призма. Диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника основания, равен 90мм. Две вершины основания лежат на горизонтальной оси симметрии. Высота призмы 100 мм | Сквозное отверстие с вертикально расположенной осью, проходящей через центр шестиугольника. Диаметр отверстия 30 мм |
| 2, 18 | Пятиугольная правильная призма. Пятиугольник основания вписан в окружность диаметром 90 мм. Одна из вершин пятиугольника лежит на вертикальной оси симметрии основания и является ближайшей к глазу наблюдателя. Высота призмы 100 мм | Диаметр отверстия 30 мм. Вертикально расположенная ось проходит через центр пятиугольника |
| 3, 17, 25 | Четырехугольная правильная призма. Сторона основания квадрата 70 мм. Вершины квадрата лежат на горизонтальной и вертикальной осях симметрии основания. Высота призмы 100 мм | Диаметр отверстия 25 мм. Вертикально расположенная ось проходит через центр квадрата |
| 4, 16, 24 | Прямой круговой цилиндр. Диаметр основания 90 мм. Высота цилиндра 100 мм | Вертикально расположенное отверстие диаметром 25 мм проходит до верхней плоскости призматического отверстия |
| 5, 15, 23 | Сфера диаметром 100 мы. На высоте 30 мм от экватора сфера срезана горизонтальной плоскостью | Сквозное отверстие диаметром 30 мм. Ось отверстия совпадает с вертикальной осью сферы |
| 6, 14. 22 | Четырехугольная правильная призма. Сторона квадрата основания 70 мм. Вершины квадрата лежат на горизонтальной и вертикальной осях симметрии основания. Высота призмы 100 мм | Сквозное отверстие диаметром 30 мм. Вертикально расположенная ось отверстия проходит через центр квадрата |

| 7, 13. 21 | Шестиугольная правильная призма. Диаметр окружности, вписанной в шестиугольник основания, равен 80 мм. Две вершины основания лежат на вертикальной оси симметрии. Высота призмы 100 мм | Сквозное отверстие диаметром 25 мм. Вертикально расположенная ось отверстия проходит через центр шестиугольника |
| --- | --- | --- |
| 8, 12, 20 | Сфера диаметром 100 мм. На уровне 30 мм под экватором сфера срезана горизонтальной плоскостью | Сквозное отверстие диаметром 25 мм. Ось отверстия совпадает с вертикальной осью сферы |
| 9, 11, 26 | Пятиугольная правильная призма. Пятиугольник основания вписан в окружность диаметром 90 мм. Одна из вершин пятиугольника лежит на вертикальной оси симметрии основания и является ближайшей к глазу наблюдателя. Высота призмы 100 мм | Сквозное отверстие диаметром 25 мм. Вертикально расположенная ось проходит через центр пятиугольника |
| 10, 27 | Прямой круговой цилиндр диаметром 90 мм. Высота цилиндра 100 мм | Вертикально расположенное отверстие диаметром 30 мм до верхней плоскости призматического отверстия |

Вопросы для самопроверки

1. Что такое разрез? 2. Для какой цели применяют разрезы? 3. Что такое полный разрез, простой и сложный разрезы? 4. Какой разрез называется горизонтальным? вертикальным? наклонным? 5. Какие бывают вертикальные разрезы? 6. Где могут быть расположены горизонтальный,  фронтальный и профильный разрезы? 7. В каком случае можно соединить половину вида с половиной разреза? 8. При соединении половины вида и половины разреза как следует выявлять внешнее или внутреннее ребро,   совпавшее с осью симметрии? 9. Как обозначаются простые разрезы? 10. Каковы соотношения размеров стрелки, указывающей направление взгляда при выполнении сечения и разреза? 11. Какой простой разрез можно не обозначать? 12. Как проводят секущие плоскости при образовании разрезов на аксонометрических изображениях? 13. Как направляются линии штриховки сечений на аксонометрических изображениях?

Тема 4. Построение трех изображений по двум данным. Выполнение разрезов и сечений

Таблица 15

Данные по заданию по теме 3

| № варианта | Размеры отверстия и расположение его от нижнего основания предмета (от центра сферы), мм | Формы призматического отверстия |
| --- | --- | --- |
| 1, 9, 11 | а = 35 b = 60 z = 20 |  |
| 19, 26 | а = 40 b = 50 z = 30 |  |
| 2, 18 | а1 = 30 а2 = 40 b = 50 z = 30 |  |
| 3, 17, 25 | а1 = 35 а2 = 40 b = 50 z = 25 |  |
| 4, 24 | а = 40 b = 50 z = 30 |  |
| 10,16,27 | а = 30 b = 50 z = 25 |  |
| 5, 15, 23 | а = 40 b = 40 z = 20 |  |
| 8, 12, 20 | а = 35 b = 35 z = 17,5 |  |
| 6, 14, 22 | а1 = 40 а2 = 30 b = 50 z = 30 |  |
| 7, 13, 21 | а1 = 45 а2 = 35 b = 50 z = 25 |  |

Задание по теме 2. Построить третье изображение детали но двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также наглядное изображение детали в аксонометрической проекции. Пример выполнения работы дан на рис. 16 и 17. Индивидуальные задания даны на рис. 18

Порядок выполнения.  Последовательность выполнения сохраняется та же. что и в теме 3. Выполняя задание, провести тонко линии видимого и невидимого контура, построить третье изображение, построить разрезы и выполнить штриховку в разрезах, После этого следует построить горизонтальную проекцию и натуральный вид сечения заданной фронтально-проецирующей плоскостью («косое» сечение). Выполнить наглядное изображение детали в аксонометрической проекции. Обвести чертеж.

Литература.  ГОСТ 2.305—68 (СТ СЭВ 363—76). разделы 3, 4 «Разрезы», «Сечения».

Вопросы для самопроверки

1. Что такое сложный разрез?  2. Какие разрезы называются ступенчатыми? ломаными? 3. Что такое «местный» разрез? 4. Что такое сечение? 5. Как обводятся линии контура наложенного и вынесенного сечения? 6. Как обозначаются сечения?

Пример выполнения чертежа по теме 4

Рис. 18. Индивидуальные задания к чертежу по теме 4

Рис. 18. Индивидуальные задания к чертежу по теме 4 (продолжение)

Пример выполнения чертежа по теме 5.

Тема 5. Построение линий «среза»

Задание по теме 5. Построить три изображения детали и проекции линий «среза», полученные от сечения поверхностей вращения плоскостями, параллельными оси вращения. Пример выполнения дан на рис. 19. Индивидуальные задания даны в табл. 16. Работу выполнить на листе чертежной   бумаги формата А3 карандашом.

Порядок выполнения. 1. Ознакомиться с индивидуальным заданием и примером выполнения работы. 2. Изучить методические указания и рекомендованную литературу. 3. Вычертить тонко все три изображения детали. 4. Определить основные геометрические тела вращения из которых составлена деталь, и наметить их границы. 5. Выделить вершины и характерные точки линии «среза», лежащие на границах поверхностей.   6. Построить промежуточные точки линии среза. 7. Нанести размерные линии и размерные числа. 8. Обвести линии карандашом, принимая толщину линий видимого контура равной 0,7—1,0 мм. 9. Оформить все надписи. 10. Проверить чертеж.

Литература. Гордон В. О., Семенцов - Огиевский М. А. Курс начертательной геометрии. М., 1999 (гл. IX).

Указания по выполнению задания. Многие детали различных механизмов и машин (станины, головки шатунов, рычаги, вилки, рукоятки и др.) имеют срезы одной или  несколькими параллельными плоскостями. Кривая линия, получающаяся при пересечении тел. вращения плоскостью, называется линией среза. На рис. 19 приведен пример такой детали, представляющей собой тело вращения сложной формы, срезанное двумя   плоскостями до толщины Ѕ=56 мм.

Таблица 16.

Данные для задания по теме 5

(размеры, мм)

| № вариантов | H | D | S | h1 | h2 | h3 | к | R | d | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 5, 13 | 100 | 110 | 50 | 65 | 20 | 75 | 40 | 15 | 70 | 30 |
| 9, 14, 20 | 115 | 120 | 55 | 78 | 22 | 85 | 45 | 20 | 85 | 32 |
| 18, 23, 26 | 120 | 125 | 56 | 80 | 25 | 90 | 46 | 22 | 86 | 35 |

Числовые данные к этому эскизу см. сл. стр.

Продолжение табл. 16

| № вариантов | H | D | S | h1 | h2 | h3 | R | R1 | R2 | R3 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 6, 25 | 100 | 110 | 45 | 15 | 46 | 70 | 40 | 8 | 18 | 30 | 50 |
| 10,15, 22 | 110 | 130 | 52 | 23 | 60 | 93 | 45 | 10 | 22 | 35 | 60 |

| № вариантов | H | D | S | h | h1 | h2 | R | R1 | R2 | d | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, 7, 21 | 120 | 125 | 52 | 78 | 100 | 12 | 48 | 18 | 30 | 75 | 60 |
| 11, 16, 27 | 105 | 120 | 50 | 68 | 92 | 10 | 45 | 15 | 28 | 70 | 56 |

| № вариантов | H | D | S | h | h1 | h2 | R | R1 | R2 | d | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4, 8 | 100 | 110 | 48 | 50 | 15 | 45 | 50 | 30 | 25 | 40 | 30 |
| 12, 19 | 105 | 120 | 50 | 55 | 18 | 48 | 45 | 32 | 20 | 45 | 25 |
| 17, 24 | 115 | 125 | 52 | 60 | 20 | 50 | 48 | 35 | 22 | 46 | 28 |

Для построения линии среза прежде, всего следует определить границы элементарных геометрических  тел, составляющих деталь и пересекаемых плоскостями. Границы тел определяю  по точкам сопряжении контуров этих тел. При этом следует помнить, что плоскость, проходящая параллельно оси, пересекает цилиндр по образующим, прямой круговой конус по гиперболе, сфера всегда пересекается плоскостью по окружности, тор пересекается по кривой, называемой в общем случае кривой Персея.

Рассмотрим построение линии среза по детали, приведенной на рис. 19. Прежде всего разбиваем деталь на элементарные геометрические тела. По внешнему контуру тело детали ограничено тором, образуемым вращением дуги R 25, цилиндром Ø 130, сферой Ø 130, сопрягающейся с тором, образованным вращением дуги R 20; тор переходит в цилиндр. Ø 70. Заканчивается деталь усеченным конусом. Границы поверхностей при плавном переходе их определяются по точкам сопряжении. Внутреннее очертание детали состоит из сносных поверхностей цилиндра Ø 80, усеченного конуса, цилиндра Ø 40 и конуса.

Две параллельные между собой плоскости Т и Q в пересечении с поверхностями указанных тел дают линии «среза». На виде сверху и слева эти линии проецируются в виде отрезков прямых, совпадающих со следами плоскостей Т и Q. На главном виде надо построить линии «среза».

Поверхность   цилиндра диаметра 130 мм рассекается плоскостями Т и Q по образующим, профильные проекции которых проецируются в виде точек, лежащих на пересечении профильных следов секущих плоскостей с профильной проекцией цилиндра (окружность диаметра 130 мм), так же строится линия «среза» на цилиндре Ø 70 мм. Поверхность сферы рассекается по окружности, радиус которой может быть получен из профильной проекции по следу Тw или Qw.

Для нахождения промежуточных точек линии «среза» на участках торов и усеченного конуса на главном виде нужно воспользоваться вспомогательными плоскостями, перпендикулярными оси вращения.

На рис. 19 дано построение точек А, В, С, D. Проведены плоскости Р1, Р2, Р3, Р4, перпендикулярные оси вращения. Эти плоскости рассекают поверхности торов и конуса по окружностям, проекциями которых на главном виде и сверху будут отрезки прямых, совпадающие со следами плоскостей Р, а на виде слева — окружности.

Искомые профильные проекции точек лежат на пересечении окружности с профильными следами параллельных плоскостей. Проекции точек на главном виде лежат на пересечении линии связи со следом соответствующих плоскостей Р. Подобным образом находят и все другие точки, принадлежащие линии «среза».

Внутреннее очертание детали плоскости Т и Q пересекают в части цилиндра Ø 80 мм и усеченного конуса. Цилиндр Ø 80 пересекается по образующим, параллельным оси цилиндра, а усеченный конус — по гиперболе. Вершина гиперболы лежит на следе Qw плоскости Q. Промежуточные точки гиперболы строятся при помощи вспомогательной плоскости R аналогично точками А, В, С и D.

Тема 6. Построение третьего изображения но двум данным и линий перехода

Задание по теме 6. Построить по двум изображениям детали третье с «полезными» разрезами и линии перехода. Пример выполнениям дан на рис. 20. Индивидуальные задания даны на рис. 21. Работу выполнить на листе чертёжной  бумаги формата А3 карандашом.

Порядок выполнений. 1. Изучить методические указания и рекомендуемую литератур. 2. Внимательно ознакомиться с индивидуальным заданием и определить основные геометрические тела, из которых составлена деталь. 3. Вычертить тонкими линиями два изображения детали и дать «полезные» разрезы. 4. Построить третье изображение детали. 5. Определить характерные или «опорные» точки линии перехода. 6. В остальном последовательность выполнения чертежа такая же, как в теме 5.

Литература. А. В. Бубенников, М. Я. Громов.  Начертательная   геометрия.  М., 1973 (гл.Х).

Гордон В. О.,  Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. 1999 (гл. X).

Указании по выполнению задания. Данная тема является последней в разделе «Проекционное черчение» и завершает работу студентов по начертательной геометрии, геометрическому и проекционному черчению. Нахождение проекций линий пересечения (перехода) поверхностей базируется на знаниях курса начертательной геометрии

В индивидуальных заданиях линии перехода проведены не полностью, а лишь начало и конец их, и поставлены знаки вопросов (?). Слушателю   необходимо достроить эти линии, применяя способ сечения вспомогательными плоскостями, параллельными одной из плоскостей проекции, или применяя способ сфер. Для нахождения   точек линии пересечения двух поверхностей (линий перехода) нужно выбрать наиболее рациональный способ решения. Следует но возможности подбирать такие вспомогательные плоскости, которые в пересечении с данными поверхностями могут дать простые для построения линии (например, прямые линии, окружности):

Каким бы способом ни проводилось построение линий пересечения, нужно сначала найти характерные или «опорные» точки   искомой кривой К ним относятся: точки, проекции которых лежат на проекциях очерковых линии одной из поверхностен (например, на крайних образующих цилиндра или конуса, на главном меридиане и экватора шара), отделяющие видимую часть линии пересечения от невидимой; «крайние точки» — правые и левые, наивысше и нанизшие, ближайшие и наиболее удаленные от плоскостей проекции.  Вес остальные точки линии    пересечения поверхностей называются промежуточными.

Рис. 21. Индивидуальные задания к чертежу по теме 6.

На рис. 20 дано построение промежуточных точек 2, 3, 4, 5. Для этого проведена горизонтальная плоскость Р, которая рассекает поверхностей цилиндров радиуса R=20 мм и сферы R=90 мм по дугам окружности. На главном виде и виде сбоку эти дуги проецируются в виде отрезков прямых, совпадающих со следами плоскости. Точки пересечения дуг окружностей 2, 3,4 и 5 на виде сверху являются общими точками, принадлежащими линии перехода. Их проекции на главном виде и виде сбоку лежат на следах плоскости и линиях связи. Подобным образом могут быть построены и другие точки линии перехода.

Плоскость Т, проведенная через оси сферы и цилиндра, пересечет цилиндр по образующей, на которой находится нижняя опорная точка кривой 1. Проведя через эту образующую фронтальную плоскость S, строим на главном виде проекцию окружности — сечение плоскостью шара. Пересечение этой окружности с образующей дает нижнюю точку 1 кривой. Подробнее о нахождении характерных точек, а также о способе сфер см. в курсе начертательной геометрии.

В индивидуальных заданиях размерные линии расположены в некоторых случаях нецелесообразно из-за отсутствия третьего изображения. При выполнении работы следует руководствоваться  ГОСТ 2.307—68, а не механически размещение размеров с задания.

Линии перехода должны быть такой же толщины, как контурные. Все линии построений для нахождения линий перехода на чертеже сохранить.

Рис. 21. Индивидуальные задания к чертежу по теме 6 (продолжение)

При построении машиностроительных чертежей деталей часто встречаются уклоны, конусности, фаски. Уклон прямой характеризует ее наклон к другой прямой, обычно горизонтальной и реже — вертикальной. Уклон выражается отношением противоположного катета ВС к прилежащему катету АС (рис. 22)

Рис. 22. Обозначения уклона.

Он представляет собой tgα=ВС/АС.

Уклон может быть выражен простой дробью, десятичной или в процентах. Значение уклона записывается на полке линии – выноски, расположенной параллельно направлению, по которому определяется величина уклона.

Конусностью называется отношение диаметра окружности основания прямого конуса к его высоте (рис. 23), а для усеченного конуса - отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними, т. е.  2 tgα = (D-d)/h1

< 45%

Рис. 23. Обозначение конусности

При одном и том же угле конусность в два раза больше уклона. Конусность может быть, выражена, простои и десятичной, дробью, а так же в процентах.

Согласно ГОСТ 2.307—68,  перед размерным числом, определяющий уклон,   наносят знак <, острый угол которого  должен быть направлен в сторону уклона (см. рис.22); перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак                   вершина которого должна быть направлена в сторону вершины конуса (рис. 23).

# Text boxes

6

7

10

12

16

18

17

22

26

28

30

32

36

38

40

42