Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Кокшетауский технический институт

Кафедра оперативно-тактических дисциплин

# МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ

К    ВЫПОЛНЕНИЮ   КУРСОВОЙ   РАБОТЫ НА ТЕМУ:

"РАСЧЕТ ТЯГОВЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ"

по дисциплине

## "ПОЖАРНАЯ   ТЕХНИКА И АСО"

для слушателей заочной формы обучения

КОКШЕТАУ 2010г.

В методических указаниях излагается порядок расчета тягово-скоростных характеристик и динамичности пожарных автомобилей. Приводятся в зависимости от дорожных условий табличные данные необходимые для расчета параметров на различных режимах работы пожарных автомобилей.

Методическое пособие предназначено для слушателей факультета заочного обучения.

Составитель:

Габдуллин А.А.     -  полковник противопожарной службы,  старший преподаватель  кафедры  Оперативно-тактических дисциплин

Рассмотрено  и   рекомендовано  к  изданию кафедрой  оперативно-тактических дисциплин

Протокол № 6 от 25 января 2010 года

СОДЕРЖАНИЕ.

|  | Введение .....................................................................................……. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задание на курсовую работу................................…... | 2 |
| 2. | Тяговый расчет пожарного автомобиля.......................................… | 5 |
| 2.1. | Определение эффективных мощностей и крутящих моментов двигателя.........................................................................................… | 5 |
| 2.2. | Определение сил действующих на пожарный автомобиль при движении...................................................................…………........... | 6 |
| 2.3. | Определение тяговой силы на ступенях коробки передач........… | 9 |
| 2.4. | Определение скорости движения пожарного автомобиля в расчетном диапазоне частот вращения коленчатого вала на различных передачах.........................................................................……… | 11 |
| 2.5. | Определение сил сопротивления дороги.....................................… | 12 |
| 2.6. | Определение сил сопротивления воздуха....................................… | 13 |
| 3. | Динамическая характеристика пожарного автомобиля..............… | 14 |
| 4. | Определение ускорения пожарного автомобиля.......................…. | 16 |
| 5. | Определение времени и пути торможения пожарного автомобиля...........……........................................................................ | 18 |
|  | Литература ...............................................................................……... | 20 |

РАСЧЕТ ТЯГОВЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

## ПОЖАРНЫХ  АВТОМОБИЛЕЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

Целью данной курсовой работы является приобретение слушателями практических навыков расчета конкретных задач по обоснованию тактико-технических показателей пожарных автомобилей, их тягово-скоростных характеристик и эксплуатационно-технических качеств.

Курсовая работа по дисциплине "Пожарная техника и АСО" представляет собой комплексную задачу, решение которой требует глубоких знаний теоретической механики, деталей машин, пожарной техники и теории автомобиля. Работа состоит из пояснительной записки и графической части.

1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ.

Тематика задания курсовой работы включает различные марки автомобилей, применяемых в пожарной технике, она отвечает учебным задачам и одновременно тесно увязывается с практическими требованиями гарнизонов  ГПС.

Задание на курсовую работу оформляется на специальном бланке, где записаны исходные данные для расчета, номера вариантов индивидуальных заданий.

Блок-задание подписывается преподавателем, выдавшим его и вшивается в пояснительную записку.

Расчетно-пояснительная записка выполняется на отдельных листах формата А4 (297х210мм).

Графическая часть оформляется на миллиметровой бумаге формата А4 или А3, в полном соответствии с правилами ЕСКД.

Текстовая часть выполняется на одной стороне листа, без сокращений и разборчивым почерком. Формулы, нормативные величины  должны сопровождаться ссылкой на источники при помощи цифр, в квадратных скобках.

Материал в пояснительной записке размещается следующим образом:

- титульный лист;

- задание;

- оглавление пояснительной записки с указанием страниц;

- пояснения и расчеты по заданию;

- список используемой литературы.

Для выполнения курсовой работы необходимо изучить лекционный материал, соответствующие главы  литературы, приведенной в конце данных методических указаний.

Исходные данные для выполнения курсовой работы выбираются из таблицы  настоящих методических указаний в соответствии с заданием.

2

## Исходные данные для расчета

| Марка ПА | Габарит-ные размеры ПА В * Н | Масса автомобиля G, кг | Тип двигателя | Угол подъема , град | Мах мощность двигат. Nmax, кВт | Частота вращения при Nmax, об/мин | Мах крутящий момент М, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Н м |
| АЦ-30(53А)-106Б | 2,35*2,65 | 7200 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| АЦ-30(66)184 | 2,35*2,65 | 6120 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| АЦ-40(130)63Б | 2,50*2,72 | 9600 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АЦ-40(131)137А | 2,50*2,95 | 11050 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АЦ-40(133Г1)181 | 2,45*2,85 | 14970 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АЦ-40(133ГЯ)181А | 2,50*3,0 | 15500 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АЦ-40(375)Ц1А | 2,50*3,0 | 14925 | к | 6 | 133 | 3200 | 465 |
| АЦ-40(43202)186 | 2,50*3,6 | 14925 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АНР-40(130)127А | 2,50*2,72 | 8100 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АА-40(131)139 | 2,44*2,86 | 7250 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АА-40(43105)189 | 2,50*3,6 | 15500 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АВ-40(375Н)Ц50А | 2,50*3,1 | 14925 | к | 6 | 133 | 3200 | 465 |
| АП-0,7(66)122 | 2,35*2,65 | 4200 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| АП-3(130)148А | 2,50*2,7 | 9270 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АП-5(53213)196 | 2,47*3,25 | 17500 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АГ-12(130) | 2,47*2,85 | 7025 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АГ-12(375) | 2,50*2,58 | 10925 | к | 6 | 133 | 3200 | 465 |
| АГ-12(672) | 2,44*3,35 | 7295 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| ПНС-110(131)131А | 2,50*2,68 | 11000 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АР-2(131)131А | 2,50*2,9 | 10430 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АР-2(43105)215 | 2,50*3,53 | 14530 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АСО-12(66)90А | 2,30*2,9 | 5780 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| АС0-12(672) | 2,44*3,35 | 6850 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| АТСО-20(375)ПМ | 2,55*3,2 | 13200 | к | 6 | 133 | 3200 | 465 |
| АТ-3(131)Т2 | 2,55*3,0 | 10980 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АД-90(66)183 | 2,45*2,65 | 6120 | к | 3 | 85 | 3200 | 284 |
| АШ-5(452)79Б | 1,94*2,44 | 2740 | к | 2 | 55 | 4000 | 167 |
| АЦ-5-40(4310) | 2,50*3,0 | 15600 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АЦ-7-40(53213) | 2,50*3,0 | 17500 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АВ-20(53213) | 2,50*3,0 | 18250 | д | 4 | 155 | 2600 | 637 |
| АЦ-2,5-40(131) | 2,50*2,8 | 8000 | к | 5 | 110 | 3200 | 402 |
| АА-60(7310)160.01 | 3,16*3,3 | 42490 | д | 5 | 387 | 2000 | 2206 |
| АЦ-40(5321) | 2,50*3,65 | 19500 | д | 5 | 191 | 2100 | 637 |

3

## Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника. -М., Академия ГПС России, 2004г.

2. Илларионов В.А. и др. Теория и конструкция автомобиля. –М.: "Машиностроение", 1979г.

3. Пожарная техника. Каталог-справочник. Ч. 1. Пожарные автомобили и мотопомпы.– М. ЦНИИТЭстроймаш, 1970г .

4. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.   - М.: Транспорт, 1982г.

5. Наставление по технической службе ОПС. Приказ МЧС РК от 17.07.2005 №170,   Астана, 2005г.

6. Иванов А.Ф. и др. Пожарная техника. Часть 2. Пожарные автомобили. -М.: Стройздат, 1988г.

Тормозной путь определяется по упрощенной формуле:

,  м 				(15)

где 	VН - скорость начала торможения, км/ч;

КЭ - эксплуатационный коэффициент эффективности торможения, равный:

КЭ = 1,2 - для легковых автомобилей;

КЭ = 1,3-1,5 - для грузовых автомобилей.

Результаты расчетов заносим в таблицу 2.

| Скорость начала торможения V, км/ч | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время торможения tТ, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путь торможения ST, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2 строится график зависимости пути торможения от величины скорости начала торможения при заданных дорожных условиях.

| Sт, м | S T = f (V) |
| --- | --- |
|  | V, км/ч |

Рис.7.    График зависимости пути торможения Sт от величины скорости начала торможения V.

19

| Статический радиус колеса r ст, мм | Тип дорожн. покрыт. | Мах ско-рость VМАХ, км/ч | Передаточ числ главн передачи | Передаточное число КПП | Последние цифры зачетной книжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 465 | ГРС | 80 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 01,66,98 |
| 465 | ГРС | 95 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 02,34,67 |
| 476 | АБС | 90 | 6,32 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 03,35,68 |
| 476 | АБМ | 80 | 7,339 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 99,36,69 |
| 476 | АБМ | 80 | 6,33 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 05,37,70 |
| 476 | АБМ | 85 | 6,83 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 06,38,71 |
| 583 | ГРУ | 75 | 8,05 | 6,17 | 3,40 | 1,79 | 1,0 | 0,78 | 07,39,72 |
| 476 | АБМ |  | 7,32 | 5,61 | 2,89 | 1,64 | 1,0 |  | 08,40,73 |
| 476 | АБС | 90 | 6,32 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 09,41,74 |
| 476 | АБС | 80 | 7,339 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 10,42,75 |
| 476 | АБМ | 85 | 7,32 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 11,43,76 |
| 583 | ГРУ | 75 | 8,05 | 6,17 | 3,40 | 1,79 | 1,0 | 0,78 | 12,44,77 |
| 465 | ГРС | 90 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 13,45,78 |
| 476 | АБС | 90 | 6,32 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 14,46,79 |
| 476 | АБМ | 90 | 5,94 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 15,47,80 |
| 476 | АБС | 90 | 6,32 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 16,48,81 |
| 583 | ГРУ | 75 | 8,05 | 6,17 | 3,40 | 1,79 | 1,0 | 0,78 | 17,49,82 |
| 465 | ГРС | 80 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 18,50,83 |
| 476 | СУ | 80 | 7,339 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 19,51,84 |
| 476 | СУ | 80 | 7,339 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 20,52,85 |
| 476 | АБМ | 90 | 7,32 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 21,53,86 |
| 465 | ГРС | 90 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 22,54,87 |
| 465 | ГРС | 80 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 23,55,88 |
| 583 | ГРУ | 75 | 8,05 | 6,17 | 3,40 | 1,79 | 1,0 | 0,78 | 24,56,89 |
| 476 | СУ | 80 | 7,339 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 25,57,90 |
| 465 | ГРС | 90 | 6,83 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1 |  | 26,58,91 |
| 370 | СУ | 95 | 5,125 | 4,12 | 2,64 | 1,58 | 1,0 |  | 27,59,92 |
| 476 | АБМ | 90 | 7,32 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 28,60,93 |
| 476 | АБМ | 90 | 5,94 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 29,61,94 |
| 476 | АБМ | 90 | 5,94 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 30,62,95 |
| 476 | АВС | 80 | 7,339 | 7,44 | 4,1 | 2,29 | 1,47 | 1 | 31,63,96 |
| 680 | СУ | 60 | 1,92 | 3,2 | 1,8 | 1,0 |  |  | 32,64,97 |
| 476 | ГРС | 90 | 5,94 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,81 | 04,33,98,00 |

4

2. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ

Тяговый расчет позволяет определить основные тягово-скоростные характеристики и динамические качества пожарного автомобиля. Знание основных эксплуатационно-технических показателей позволяет обеспечивать высокую оперативную подвижность пожарных машин, а также дает возможность предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Последовательность выполнения тягового расчета заключается в следующем:

- определяются эффективные крутящие моменты и мощности двигателя;

- строится внешняя скоростная характеристика двигателя;

- определяются силы, действующие на автомобиль и строится диаграмма тягового баланса сил;

- рассчитывается и строится динамическая характеристика пожарного автомобиля;

- определяются ускорения разгона и замедления автомобиля;

- определяются время и путь торможения автомобиля.

2.1. Определение эффективных мощностей и крутящих моментов двигателя.

Согласно выданному варианту задания принимают следующие исходные данные:

–  максимальная эффективная мощность	Ne max	, кВт;

– частота вращения коленчатого вала двигателя при Ne max , n N, об/мин;

–  максимальный крутящий момент двигателя Ме max, Н . м;

Текущие значения мощности в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя определяют по эмпирической формуле:

Nei = Nemaх [a (ni / nN) + b (ni / nN)2 - c (ni / nN)3]            (1)

где  ni - текущие значения частот вращения коленчатого вала двигателя.

Рекомендуется задаваться различными значениями частот вращения коленчатого вала ДВС в % (20, 40, 60, 80, 100, 120 для карбюраторных  и (20, 40, 60, 80, 100 для дизельных двигателей) от номинальной величины;

nN - номинальное значение частоты вращения коленчатого вала двигателя (частота вращения при Nе max - по заданию)

а = в = с = 1 – коэффициенты зависящие от типа двигателя для карбюраторных двигателей;

а = 0,5;	в = 1,5; с = 1 – для дизельных двигателей.

5

| , м/с2 | j3V j3IV j3III j3II j3I |
| --- | --- |

Рис. 6.     Графики ускорений замедления.

5.    Определение   времени  и  пути   торможения

пожарного   автомобиля.

Пожарный автомобиль оборудован рабочей, запасной и стояночной тормозными системами.

Для замедления (торможения) пожарного автомобиля обычно применяется рабочая тормозная система.

Обеспечение движения пожарного автомобиля с большой скоростью и необходимой безопасностью движения осуществляются надежными и эффективными тормозами, основными показателями которых являются тормозной путь и время торможения.

В зависимости от заданных дорожных условий и начальной скорости торможения время торможения определяется по формуле:

,  с 	 	            (14)

18

для пятой передачи   -  (V.  Результаты расчетов ускорений ji заносим в таблицу 1 и строим графическую зависимость , приведенную на рис. 5.

Определение ускорений замедления движения автомобиля на соответствующих ступенях передач по формуле:

(13)

Для первой передачи

Аналогично определяем значения ускорений замедления автомобиля для остальных ступеней передач.

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.

По данным таблицы в выбранном масштабе строим графическую зависимость , приведенную на рис. 6.

Масштабы скорости V на графиках (рис. 5) и (рис. 6) приняты одинаковыми.

| , м/с2 | j I j i = f (V) j II j III j IV j V |
| --- | --- |
|  | V, км/час |

Рис. 5.    Графики ускорений

17

Подставляя значения расчетных частот вращения в формулу (1), определяем эффективную мощность двигателя:

Ne1 = Nemaх [a (n1 / nN) + b (n1 / nN)2 - c (n1 / nN)3],         кВт

Ne2 = Nemaх [a (n2 / nN) + b (n2 / nN)2 - c (n2 / nN)3],          кВт

......................................................................................................

Ne6 = Nemaх [a (n6 / nN) + b (n6 / nN)2 - c (n6 / nN)3],         кВт

По  расчетным  значениям  частот  вращения	 ni  и мощностям Nei определяем эффективные крутящие моменты Mei по формуле:

Mei = 9550 *,    Н м;    		          (2)

где:	Nei  – эффективная мощность при ni,     кВт;

ni – расчетная частота вращения вала, об/мин;

9550 = 716,2 * 1,37* g      –       переводной коэффициент.

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.

Поданным расчета строятся графики внешней скоростной характеристики двигателя

Nei = f (n i)  и  Mei = f (n i),  которые приведены на рис. 1.

2.2. Определение сил, действующих на пожарный автомобиль при движении.

Расчетная схема сил, действующих на пожарный автомобиль в движении приведена на рис. 2.

6

ТАБЛИЦА  1.

| № |  | Расчет. знач. частот вращения вала ДВС, об/мин |
| --- | --- | --- |
| п/п | Параметры | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 |
|  |  | 800 | 1400 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 |
| 1 | Nei, кВт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Меi, Н*м |  |  |  |  |  |  |
|  | РкI, кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РкII, кН |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РкIII, кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РкIV, кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РкV, кН |  |  |  |  |  |  |
|  | VI , км/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | VII , км/ч |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VIII , км/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | VIV , км/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | V V , км/ч |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рf , кН |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рi , кН |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рw (I-V) , кН |  |  |  |  |  |  |
|  | DI |  |  |  |  |  |  |
|  | DII |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DIII |  |  |  |  |  |  |
|  | DIV |  |  |  |  |  |  |
|  | DV |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ( |  |  |  |  |  |  |
|  | j I , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j II , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | j III , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j IV , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j V , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j З I , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | j з II , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j з III , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j з IV , м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | j з V , м/с2 |  |  |  |  |  |  |

В таблице 1 приняты обозначения:

Рк – сила тяги на ступенях передач;	    Di – динамический фактор;

V – скорость автомобиля;   		   – коэффициент дорожного сопротивления;

Pf– сила сопротивления качению;  	    Pi - сила сопротивления на подъеме;

Pw– сила сопротивления воздушной среды;

j – ускорение автомобиля;		    j з– ускорение замедления.

7

2.  Если линия  не пересекает динамическую характеристику, то равномерное движение ПА при полностью открытой дроссельной заслонке карбюраторного двигателя или максимальной подаче топлива дизельного двигателя невозможно, так как Д>Д,   и  начинается разгон ПА. Чтобы обеспечить равномерное движение, водитель должен прикрыть дроссельную заслонку карбюраторного двигателя или подачу топлива дизельного двигателя.

3.  Если линия  пересекает динамическую характеристику в двух точках, то ПА может двигаться равномерно как со скоростью VIV, так  и со скоростью VV.

4.  Если    линия       выше   динамической характеристики, то не выполняется условие Д> Д > Д,  равномерное  движение  ПА при таком коэффициенте  невозможно.

4. Определение ускорения пожарного автомобиля.

В общем времени движения пожарного автомобиля незначительная часть его приходится на время движения с постоянной скоростью.

В условиях интенсивного городского движения пожарный автомобиль может двигаться с установившейся скоростью 15-20 % от общего времени, 30-40 % движется ускоренно и 30-40 % движется накатом и торможением. Поэтому быстрый разгон пожарного автомобиля является одним из основных показателей динамичности пожарного автомобиля.

Ускорение автомобиля определяется по формуле

,  м/см2 	                                          (11)

где	(  -   коэффициент дорожного сопротивления;

g   -   ускорение сил тяжести, м/с2;

(i - коэффициент учета вращающихся масс автомобиля на соответствующей ступеней передач.

Величина ускорения в основном зависит от коэффициента учета вращающихся масс, который учитывает долю энергии двигателя, затрачиваемой на раскручивание вращающихся масс автомобиля.

Величина коэффициента (i определяется по эмпирической формуле:

(12)

где           -   коэффициент.

Значения    коэффициента       равны    0,04-0,06.

- передаточное число на k-ой ступени передач.

Значения коэффициента (i вычисляются для первой передачи - (I, для второй передачи   -  (II,    для   третьей   передачи   -  (III,   для   четвертой   передачи  -  (IV,

16

При включении различных передач изменяются передаточные отношения, которым соответствуют различные значения скоростей движения ПА и динамического фактора.

Результаты расчетов внести в таблицу 1. По данным таблицы построить динамическую характеристику пожарного автомобиля , вид кривых которых приведен на рисунке 4.

Примечание:   При движении ПА на высшей передаче с максимальной для заданных условий скоростью и линейном ускорении автомобиля      j = 0, значения динамического фактора принять равными значениям коэффициента сопротивления дороги, т.е. D = (

Значения  ( занести в таблицу 1 и построить график зависимости       на   рис. 4.

D, ψ DI DII DIII Ψ

DIV DV

V, км/ч

Рис. 4.    Динамическая характеристика автомобиля

Возможны несколько случаев:

1.   Если   линия         пересекает    динамическую  характеристику  в  одной  точке, то   Vmax = V1,  так  как  при   превышении  этой скорости не выполняется условие Д> Д > Д. В зависимости от  это пересечение может быть на любой передаче.

15

| Nei, Ne = f (N) кВт | Меi, Н м |
| --- | --- |
| Ме = f (n) |  |

n, об/мин

Рис. 1.     Внешняя скоростная характеристика двигателя.

Рис. 2.	 Расчетная схема сил.

8

Уравнение тягового баланса сил

Рк = Рw + Pf  Pi  Pj , 		             (3)

где 	Рк - тяговая сила на ведущих колесах автомобиля, кН;

Рw  - сила сопротивления воздушной среды, кН;

Рf   - сила сопротивления качению, кН;

Рi  - сила сопротивления при движении автомобиля на подъеме;

Рj  - сила инерции автомобиля, кН.

При расчете тягово-скоростных характеристик пожарного автомобиля необходимо найти графическое решение уравнения (3) и определить параметры движения пожарного автомобиля с максимальной скоростью.

Для этого последовательно определяются все действующие на автомобиль силы.

2.3.  Определение тяговой силы на ступенях передач.

Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля определяется по формуле:

(4)

где 	Мк - крутящий момент на ведущих колесах автомобиля, Н*м ;

rK- радиус качения ведущего колеса, м;

UT- передаточное число трансмиссии;

(T- коэффициент полезного действия трансмиссии.

Коэффициент полезного действия трансмиссии (T является произведением КПД ее агрегатов. Для расчетов можно принимать (T следующим:

- для грузовых двуосных автомобилей с одинарной главной передачей (колесная формула 4х2) .....................…………....................................….......0,90

- для грузовых двуосных автомобилей с двойной главной передачей и автомобилей повышенной проходимости (колесная формула 4х4) ........0,86

- для грузовых трехосных автомобилей с приводом на два задних моста (колесная формула 6х4)……..............................................................….…0,82

- для грузовых трехосных автомобилей повышенной проходимости (колесная формула 6х6).....................……...................................................…..0,79

Тяговую силу РК определяем для всех передач по формуле (4), поставив соответствующие значения Меi, определенные по формуле (2). Для определения значений Ркi  необходимо найти радиус качения ведущих колес rK.

9

Рк, кН РкI РкII РкIII РкIV P w P f

РкV

V, км,ч

Рис. 3.     Тяговый баланс пожарного автомобиля.

3.    ДИНАМИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА    ПОЖАРНОГО

АВТОМОБИЛЯ.

Динамической характеристикой пожарного автомобиля называется графическое изображение зависимости динамического фактора	D от скорости движения V автомобиля на всех передачах, кроме заднего хода.

Аналитически динамическая характеристика автомобиля выражается функцией

Динамический фактор во всем диапазоне скоростей на k-ой передаче определяется по формуле:

(9)

где     - тяговая сила автомобиля на k-ой передаче;

- сила сопротивления воздушной среды, значения которой выбираются по полученным данным из таблицы №1.

На графике необходимо построить число кривых, равных числу передач коробки передач. Например, для 4-х ступенчатой КП число кривых будет  четыре, а для пятиступенчатой – пять.

14

Сила сопротивления при движении на подъеме.

,    Н                                     (7)

Сила сопротивления дороги.

РW = Рf + Pi = G (f . cos + sin)

=  (fcos + sin) -  cуммарный коэффициент сопротивления дороги,

2.6.  Сила сопротивления воздушной среды

,  кН		            (8)

где 	К0 - коэффициент обтекаемости; значения коэффициента для :

- легковых автомобилей  К0 = 0,2.....0,35 Н. С2/ м4;

- грузовых автомобилей К0 = 0,6 .....0,7 Н. С2/ м4;

- автобусы  К0 = 0,25 .....0,4 Н. С2/ м4;

F - площадь лобовой поверхности пожарного автомобиля, м2.

Для пожарных автомобилей    F = В . Н,

где  В и Н - ширина и высота автомобиля, м   (по заданию).

При скорости движения V15 км/ч силой сопротивления воздуха пренебрегают, т. е.  РW = 0.

Результаты заносим в таблицу 1.

По данным таблицы 1 строим графики и на него наносятся кривые сил сопротивления Р, РW + Р. (рис. 3).

13

Радиус качения колеса  rK с учетом деформаций шины выразим через радиус шины в свободном состоянии, который с достаточной точностью для практических расчетов равен статическому радиусу ICT:

где	( - коэффициент деформации шины, значения которого принимают равным 0,93–0,95    [1].

Меньшие значения коэффициента  ( принимают для шин с меньшим давлением воздуха внутри шины и большей эластичностью.

Статистический   радиус   можно   определить и по номинальным размерам шин (по маркировке):

где	d - диаметр обода колеса в мм ;

В - высота профиля шины (ширина шины), в мм.

Значения d и В принимаются в зависимости от марки автомобиля. Тогда значение Рк для расчетных частот вращения определяется по формуле

Рк  = А*Меi, кН,	где  константа

где        Меi  - крутящий момент для соответствующих расчетных частот вращения    ni, Н*м.

Тяговая сила Рк на второй передаче:

РIIк  = В*Ме  , кН,     где  константа

Значение  для расчетных частот вращения

Тяговая сила на третьей передаче:

= C * Ме  , кН,   где  константа

10

Значение  для расчетных частот вращения

Тяговая сила на четвертой передаче:

,    где  константа

Значение Рк для расчетных частот вращения

,   кН

Тяговая сила на пятой передаче:

РVк = E * Me,   где  константа

Значение Рк для расчетных частот вращения

, кН

Результаты расчета занести в таблицу 1.

2.4. Определение скорости движения пожарного автомобиля в расчетном диапазоне частот вращения вала двигателя.

,   км/ч	             (5)

Скорость на первой передаче

,  км/ч,      где   константа

Скорость на второй передаче

,  км/ч,    где константа

11

Скорость на третьей передаче

,   км/ч,      где константа

Скорость на четвертой передаче

,   км/ч,      где константа

Скорость на пятой передаче

, км/ч,     где константа

2.5.   Определение сил сопротивления дороги.

Сила сопротивления качению

,   Н		(6)

где 	- вес пожарного автомобиля, H;

= m . g,

m - масса ПА в кг (по заданию),

(  - угол подъема дороги, град. (по заданию);

g = 9,81 м/с2 - ускорение силы тяжести;

- коэффициент сопротивления качению по таблице.

| Тип и состояние покрытия | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Сухой асфальтобетон или бетон в хорошем состоянии (АБС) | 0,012-0,018 |
| 2 | Мокрый асфальт или бетон в хорошем состоянии (АБМ) | 0,018-0,02 |
| 3 | Дорога с гравийным покрытием или щебеночная (ГС) | 0,02-0,04 |
| 4 | Сухая грунтовая дорога (ГРС) | 0,025-0,035 |
| 5 | Увлажненная грунтовая дорога (ГРУ) | 0,05-0,15 |
| 6 | Сухой песок (ПС) | 0,1-0,3 |
| 7 | Снег укатанный (СУ) | 0,05-0,1 |

12