МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН _______________________________________________________________________________________

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольной работы по дисциплине

«Противопожарная служба гражданской обороны» для слушателей факультета заочного обучения по специальности В5100100 «Пожарная безопасность»

Кокшетау 2011

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Противопожарная служба Гражданской обороны» для слушателей заочного обучения по специальности 5В100100 «Пожарная безопасность»

Разработали:

Начальник кафеждры,

полковник противопожарной службы

Перлей О.Е.,

Старший преподаватель кафедры,

полковник противопожарной службы

Аубакиров Г.А.,

Методические указания обсуждены на заседании кафедры гражданской обороны и военной подготовики Протокол № __от «	» __________ 2012 г.

ПРОТИВОПОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Гражданская оборона - государственная система органов управления и совокупность общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное и военное время  в целях защиты населения, объектов хозяйствования и территории страны от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Большая роль в укреплении обороноспособности нашей страны принадлежит гражданской обороне.

Ракетно-ядерная война характеризуется массированным нанесением ядерных ударов практически в любое время года и по любому объекту независимо от расположения его на территории воюющей страны.

Современное ядерное оружие имеет значительно больший диапазон поражающих факторов и своими размерами превосходит в сотни и тысячи раз поражающее действие обычных средств, состоящих на вооружении армий всего мира в прошлом.

В очаге ядерного поражения может возникнуть сложная и радиационная обстановка, которая вызовет значительные осложнения при проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных и неотложных работ.

Следовательно, установленное выполнение всех видов работы в очаге ядерного поражения потребует заблаговременного проведения еще в мирное время ряда практических мероприятий, направленных на повышение устойчивости города, объекта, гидросооружений, транспортных коммуникаций, средств связи, а также мероприятий, обеспечивающих создание условий для борьбы с пожарами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Противопожарная служба гражданской обороны изучается слушателями высших технических учебных заведений. При изучении курса необходимо прежде всего ознакомиться с программой, приобрести необходимую учебную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами работы по другим учебным дисциплинам. В этом плане ППС и ГО следует уделить особое место, учитывая, что наряду с изучением теории необходимо ознакомиться с решением типовых задач каждой темы курса и выполнить контрольные работы.

Надо, учитывая уровень своей математической подготовки, уметь достаточно точно и аккуратно выполнять графические построения при решении конкретных задач. Правильно построенные самостоятельные занятия по дисциплине Противопожарная служба Гражданской обороны (далее ППС и ГО) разрешат трудности в изучении этой дисциплины и научат слушателя представлять себе всевозможные сочетания различной чрезвычайной обстановки и вероятных угроз. Курс ППС и ГО способствует развитию навыков необходимых для выполнения функциональных задач при организации мероприятии Гражданской обороны, умения «наносить» обстановку на карту, и отдавать распоряжения и приказы, что крайне необходимо инженеру при подготовке и разработке планов Гражданской обороны.

При изучении дисциплины ППС и ГО следует придерживаться следующих общих указаний:

1. Дисциплину ППС и ГО нужно изучать строго последовательно и систематически. Перерывы в занятиях, а также перегрузки нежелательны.

2. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. В дисциплине ППС и ГО следует избегать механических запоминания, отдельных формулировок и их решении. Такое запоминание непрочно. Слушатель должен разобраться в теоретическом материале и уметь применить его как общую схему к решению конкретных задач.

При изучении того или иного материала курса не исключено возникновение у слушателя впечатления, что все прочитанное им хорошо понятно, что материал прост и можно, не задерживаясь на нем, идти дальше. Свои знания надо проверить ответами на поставленные в конце каждой темы учебника вопросы и решением задач.

3. Очень большую помощь в изучении курса оказывает хороший конспект учебника или аудиторных лекций, где записываются основные положения изучаемой темы и краткие пояснения графических построений в решении геометрических задач. Такой конспект поможет глубже понять и запомнить изучаемый материал. Он служит также справочником, к которому приходится часто прибегать, сопоставляя все темы курса в единой взаимосвязи.

Каждую тему курса по учебнику желательно прочитать дважды. При первом чтении учебника глубоко и последовательно изучается весь материал темы. При повторном изучении темы рекомендуется вести конспект, записывая в нем основные положения теории. В конспекте надо указать часть пояснительного материала, которая плохо сохраняется в памяти и нуждается в частом повторении. При подготовке к экзамену конспект не может заменить учебника.

4. В курсе ППС и ГО решению задач должно быть уделено особое внимание. Решение задач является наилучшим средством более глубокого и всестороннего постижения основных положений теории.

Прежде чем приступить к решению той или иной тактической задачи, надо понять ее условие и четко представить себе решения, т. е. установить последовательность выполнения операций. Необходимо иметь представления о поражающих факторах при применении противником средств ядерного нападения, их последствии и мероприятии по защите территории и населения от них.

В начальной стадии изучения курса ППС и ГО полезно прибегать к прогнозированию заданных параметров. Данные о потерях могут быть получены либо из донесений командиров подразделений, подвергшихся ядерному удару, либо определены расчетным путем. В последнем случае оценка эффективности поражающего действия ядерного взрыва на различные объекты может производится с использованием значении радиусов зон заражения. При этом считают, что в пределах зон поражения отдельные элементы объекта получают разрушения (поражения) такой степени, что утрачивают боеспособность или не могут быть использованы по своему прямому назначению.

Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят в основном от количества, мощности и вида ядерных взрывов, времени, прошедшего после ядерного удара, и метеорологических условий. Большое влияние на масштабы, степень заражения и на положение радиоактивного следа оказывают направление и скорость среднего ветра.

Выявление радиационной обстановки может производится по данным непосредственного измерения уровней радиации или методом прогнозирования масштабов возможного радиоактивного заражения.

Основательная проверка знаний слушателя может быть проведена им же самим в процессе выполнения контрольных работ. Здесь слушатель должен поставить себя в такие условия какие бывают на экзамене.

5. Если в процессе изучения курса ППС и ГО слушателя возникли трудности, которые он не в состоянии разрешить самостоятельно, слушатель должен обратиться за письменной консультацией на кафедру института или за устной консультацией на кафедру гражданской обороны и военной подготовки ГУ КТИ МЧС Республики Казахстан. Слушатель заочник должен поддерживать самую тесную связь с преподавателем рецензентом по всем вопросам, связанным с изучением учебной дисциплины.

6. Выполнив все контрольные работы по курсу ППС и ГО имея рецензии на них с отметкой «Зачтено», слушатель имеет право сдавать экзамен. На экзамене представляются зачтенные контрольные работы и тетрадь с решениями задач по каждой теме курса; по ним производится предварительный опрос-собеседование. Преподаватель в праве аннулировать представленные контрольные работы и выдать новое задание, сообщив об этом на кафедру и на факультет, если при собеседовании убедится, что слушатель вылолнил контрольные работы не самостоятельно.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа занимают важное место в системе обучения. Выполнение заданий контрольной работы побуждает слушателя систематически заниматься в межсессионный период, дает возможность преподавателю контролировать правильность усвоения слушателем учебного материала, вовремя оказать слушателю необходимую помощь.

Она должна научить слушателя наиболее рациональным формам и методам самостоятельной работы в межсессионный период, правильной организации учебного труда, умению распределять время.

- При выполнении контрольной работы важно придерживаться правил выполнения контрольных заданий.

- Количество контрольных заданий, выполняемых слушателями на каждом курсе, устанавливается учебным планом института.

- Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради. На обложке тетради напишите свою фамилию, инициалы, шифр (если он есть), адрес, номер контрольной работы и название учебной литературы, по которой вы занимаетесь.

- Контрольные работы должны быть написаны чернилами, аккуратно, четким почерком. При выполнении контрольной работы оставляйте в тетради широкие поля для замечаний, объяснений и методических указаний рецензента.

- Контрольные работы должны быть выполнены в той последовательности, в какой они даны в настоящем пособии.

- Выполненные контрольные работы направляйте для проверки и рецензирования в институт в установленные сроки.

- Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не полностью, она возвращается слушателю без проверки.

ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Каждый слушатель должен строго выполнять свой вариант. Две последние цифры номера зачетной книжки слушателя-заочника определяют вариант заданий контрольной работы (таблицы 1,2,3), предпоследняя цифра должна располагаться по вертикали, а последняя – по горизонтали таблицы.

Например: номер зачетной книжки 20032. Вариант контрольной работы № 32. По таблице (1,2,3) соответственно находятся исходные данные и выполняются номера заданий (1,2,3) контрольной работы.

Для задания № 1 по таблице 1 находим исходные данные: Р=0,5 Мт, воздушн., S=9 км, Rрас.=3 км, соответственно, для задания № 2 - Двухэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 6 ч. и далее, для задания № 3 - М/у: пасмурно,U=4м/с, Т=19 0С; Т аварии = 17 00ч, зарин.

Итак, вариант 32, требует самостоятельно раскрыть содержание этих заданий.

## МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

## Задание № 1. «Оценка радиационной обстановки методом прогнозирования»

Задача: Объект находится в 7,6 км (S) от центра предполагаемого наземного ядерного взрыва, мощностью 1 Мт (P); ожидаемый радиус круга рассеивания R рас = 2,2 км.

Определить: значение параметров ударной волны и светового излучения.

Метеоусловия: ветер восточный, со скоростью V = 5 м/с, видимость – до 5 км.

Решение:

- Минимальное расстояние от центра взрыва.

R min = 7,6 – 2,2 = 5,4 км

Максимальное расстояние

R max = 7,6 + 2,2 = 9,8 км

- По таблице 1 (Л.2, стр. 26)

Находим избыточное давление на расстоянии и определяем зоны разрушений (Л.2, стр. 45):

5,4 км – 30 кПа, (зона средних разрушений),

9,8 км – 12 кПа (зона слабых разрушений).

- По таблице 2 (Л.2, стр. 32)

Находим световой импульс при ясной погоде

на расстоянии 5,4 км – 1180 к Дж/ м2  (Е1 ),

на расстоянии 9,8 км – 330 к Дж/ м2 (Е2 ).

- По таблице 3 (Л.2, стр. 32) определяем коэффициент прозрачности k.

При видимости до 5 км  значения светового импульса изменяются (=) и будут равны:

Е0 =  = 425 к Дж/ м2,

Е0 =  = 120 к Дж/ м2

и по таблице 4 (Л.2, стр. 33) определяем воздействие светового излучения E на человека:

Е1 = 425 к Дж/ м2 – третья степень ожоговой травмы;

Е2 = 120 к Дж/ м2 – первая степень ожоговой травмы..

Вывод: Воздействие избыточного давления во фронте ударной волны от 12 до 30 к Па и световых импульсов от 120 до 425 к Дж/ м2.

Характер пожаров на расстоянии 5,4 км – сплошные; 9,8 км – отдельные.

## Задание № 2 «Оценка радиационной обстановки по данным разведки»

Задача: Рабочие прибыли из укрытия в цех, расположенного в одноэтажном здании, через два часа после взрыва. Уровень радиации через 1 час после взрыва составил 200 р/ч (Р1).

Определить: Экспозиционную дозу излучения, которую получат рабочие в цехе, если работа продолжается 4 часа (t).

Решение:

- По формуле (12) и таблице 11 (Л.2, стр. 68) определяем уровень радиации через 2 и 6 ч работы после взрыва, т.е. в начале и конце работы.

Р2 = = Р/ч ;

Р6 = .

- По формуле (13) вычисляем экспозиционную дозу излучения на открытой местности (Кослабл =1), полученную за время пребывания от 2 до 6 ч после взрыва

Д =.

- Для определения экспозиционной дозы, которую получат рабочие за 4 ч пребывания в одноэтажном здании, необходимо найденную экспозиционную дозу для открытой местности разделить на коэффициент ослабления радиации

Кослабл = 7 (Л.2, табл.13)

Д =

## Задание № 3 «Оценка химической обстановки»

Задача. В 1600 ч. 7 июля произошла авария на химическом комбинате с выбросом отравляющих веществ (ОВ) – зарин.

Населенный пункт с. Талгарское располагается в 3 км от участка заражения (УЗ) и участок леса глубиной 2 км.

Метеоусловия: ясно, ветер восточный со скоростью 2,5 м / сек, Т = 20 0С, изотермия.

Определить. Оценить химическую обстановку в районе аварии и на прилегающей местности.

Решение.

1. Определение стойкости ОВ.

По таблице 19 (Л.2, стр.76; табл.14, Л.9) стойкость для зарина составляет 4 ч. Следовательно, время пребывания людей в противогазах составит 4 ч. Так как, ОВ является – зарин, то защитные плащи можно снять.

2. Время снятия противогазов.

### При выходе из района аварий рабочих и служащих по таблице 16 (Л.9) определяем время снятия противогазов с тем, чтобы рабочие и служащие не могли получить поражение за счет десорбции паров ОВ с верхней одежды. Для данных метеоусловий t = 0,5 ч.

3. Максимальная глубина распространения облака зараженного воздуха.

Определяем по таблице 12 (Л.9) или таблице 17 (Л.5) максимальную глубину распространения облака зараженного воздуха, что составляет – 40 км.

4. Время подхода облака зараженного воздуха к населенному пункту.

По таблице 13 (Л.9) определяем для населенного пункта с. Талгарское (в 3 км от УЗ) время – 25 мин.

5. Время пребывания в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в зоне распространения зараженного воздуха.

Определяем время пребывания в противогазах формирований ГО, находящиеся в зоне распространения зараженного воздуха (ЗВ). По таблице 15 (Л.8) это время составит:

- расчет пожарных команд и взвод ГО – 4-6 ч.;

- добровольные формирования ГО (2 км) – 2-2,5 ч.

6. Направление распространения облака зараженного воздуха.

### На направлении распространения облака зараженного воздуха (ЗВ) имеется участок леса глубиной 2 км, который уменьшит глубину распространения ОВ на 5 км ().

### Следовательно, общая глубина распространения ЗВ с учетом леса составит 35 км (40 – 5).

7. Химическая обстановка.

В соответствии со сложившейся химической обстановкой штаб ГО принимает меры по ликвидации последствий химического заражения:

- оказывается медицинская помощь пораженным;

- проводится разведка границ зараженного участка;

- рабочие и служащие, подвергшиеся химическому заражению, выводятся в незараженный район;

- проводятся мероприятия по обеззараживанию территорий, помещений объекта.

Примечание: При определении коэффициентов и других числовых параметров по таблицам литературы возможно отсутствие данных значений. Эти данные определяются исходя из правил математической прогрессии. 	Допустим:

По таблице 1 (Л.2, стр. 26) находим избыточное давление на расстоянии:

5 км –  … кПа,

По таблице известны следующие данные:

| Избыточное давление | Расстояние от взрыва, км |
| --- | --- |
| кПа | наземный |
| 30 | 5,4 |
| 35 | 4,8 |

Определяем среднее значение:

| Избыточное давление | Расстояние от взрыва, км |
| --- | --- |
| кПа | наземный |
| 30 | 5,4 |
| 32,5 | 5,1 |
| 35 | 4,8 |

Далее: разница по избыточному давлению – 2,5

разница по расстоянию от взрыва    - 0,3

Составляем математическую пропорцию:

2,5 – 0,3

х    -  0,1

Далее:

Итого:  32,5 + 0,83 = 33,3

| Избыточное давление | Расстояние от взрыва, км |
| --- | --- |
| кПа | наземный |
| 30 | 5,4 |
| 32,5 | 5,1 |
| 33,3 | 5,0 |
| 35 | 4,8 |

Избыточное давление на расстоянии 5 км составляет 33,3 кПа

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине:

«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

- Аварийно-спасательная служба (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Аварийно-спасательные средства (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Аварийно-спасательное формирование (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Авария (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Бедствие (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Военизированная аварийно-спасательная часть (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Государственный пожарный контроль (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Доврачебная помощь (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Зона чрезвычайных ситуаций (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Катастрофа (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Квалифицированная медицинская помощь (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Ликвидация чрезвычайных ситуации (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Меры пожарной безопасности (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Нарушение требований пожарной безопасности (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Объекты хозяйствования (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Оперативно-спасательные отряды (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Органы управления Гражданской обороны Республики Казахстан (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Первая врачебная помощь (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Первая медицинская помощь (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Пожар (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Пожарная безопасность (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Пожарно-техническая продукция (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Противопожарная служба (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Противопожарный режим (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Рассредоточение (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Сигнал "Внимание всем!" (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Службы Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Спасатель (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Спасательные работы (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Спасательные и другие неотложные работы (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Специализированная медицинская помощь (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Средства управления Гражданской обороны Республики Казахстан (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Статус спасателей (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Стихийное бедствие (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Требования пожарной безопасности (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Фонд защитных сооружений (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Формирования гражданской обороны (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Части гражданской обороны (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Чрезвычайная положение (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Чрезвычайная ситуация (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Чрезвычайные ситуации природного характера (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Чрезвычайные ситуации экологического характера (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Эвакуационные мероприятия (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Эвакуация (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Гражданская оборона Республики Казахстан (Дать определение в соответствии с Инструкцией по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан);

- Развитие Гражданской обороны Республики Казахстан в конце ХХ – начале ХIХ вв;

- Характер современных вооруженных конфликтов;

- Основные положения Инструкции по организации и ведению Гражданской обороны в Республике Казахстан;

- Организационная структура Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Органы управления Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Служб Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение, задачи и состав Материально-технических средств Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Мобилизационного резерва Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Распределение ответственности за состояние Гражданской обороны в Республике Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Сил гражданской обороны Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Воинских части Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Территориальных и объектовых формировании Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Формировании служб Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Республиканских и территориальных оперативно-спасательных отрядов МЧС Республики Казахстан;

- Использование сил Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Назначение, задачи и состав Подразделение сил Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Принципы использования сил Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Роль и место привлекаемых по планам взаимодействия (договорам) сил и средств;

- Привлечение сил Гражданской обороны страны, для проведения спасательных работ вне пределов Республики Казахстан;

- Штаты и нормы снабжения формирований Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Порядок зачисления личного состава в формирования Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Перечень обязательных документов для формирований Гражданской обороны Республики Казахстан ("Положением о формированиях Гражданской обороны");

- Полномочия и порядок создание формирований Гражданской обороны Республики Казахстан (Постановление, решение, приказ);

- Схема организационно-штатной структуры формирования Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Полномочия и порядок утверждения штатно-должностного списка личного состава формирований Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Порядок разработки заполнения ведомости выдачи оснащения формирования табельным имуществом формирований Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Полномочия и порядок закрепления техники и оборудования за личным составом формирований Гражданской обороны Республики Казахстан (Распоряжение, приказ);

- Схема оповещения и сбора личного состава формирований Гражданской обороны Республики Казахстан в рабочее и нерабочее время (Привести пример);

- План приведения формировании Гражданской обороны Республики Казахстан в готовность (Разработать образец);

- Порядок ведении и заполнения журнала проверки формирований Гражданской обороны Республики Казахстан (образец, пример);

- Назначение и основные обязанности Начальников служб Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Основные задачи служб Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций

- Назначение и состав Инженерной службы Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи Инженерной службы Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Медицинской службы Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи Медицинской службы Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Противопожарной службы Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи противопожарной службы Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы горюче-смазочных материалов Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи Службы горюче-смазочных материалов Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы дорог и мостов Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы дорог и мостов Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы защиты животных и растений Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы защиты животных и растений Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы информации Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы информации Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы оповещения и связи Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы оповещения и связи Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы охраны общественного порядка Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы охраны общественного порядка Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы радиационной защиты Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы радиационной защиты Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы химической защиты Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы химической защиты Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы торговли и питания Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы торговли и питания Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы энергетики Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи службы энергетики Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Службы технической службы Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи технической службы Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Назначение и состав Транспортной служба Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Основные задачи Транспортной службы Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Организация защиты населения, территории и объектов;

- Мероприятия по защите населения, территорий и организаций от последствий чрезвычайных ситуаций;

- Мероприятия по защите населения, территорий и организаций от современных средств поражения;

- Организация, развитие и поддержание в постоянной готовности систем управления, оповещения и связи;

- Создание сил Гражданской обороны, их подготовка и поддержание в постоянной готовности к действиям по предназначению;

- Подготовка персонала центральных и местных исполнительных органов, организаций, обучение населения; наблюдение и лабораторный контроль за радиационной, химической, бактериологической (биологической) обстановкой;

- Обеспечение мобилизационной готовности воинских формирований Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Проведение комплекса мероприятий по повышению устойчивости функционирования отраслей и организаций;

- Порядок накопления и поддержания в готовности необходимого фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Оповещение населения, центральных и местных исполнительных органов, организаций об угрозе жизни и здоровью людей, порядке действий в сложившейся обстановке;

- Порядок проведения спасательных и других неотложных работ, организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и его эвакуация из опасных зон; защита продовольствия, водоисточников, пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, эпизоотий и эпифитотий;

- Порядок разработки Плана Гражданской обороны;

- Порядок разработки Плана План Гражданской обороны на мирное время;

- Порядок разработки Плана План Гражданской обороны на военное время;

- Основные принципы планирования мероприятий по защите населения.

- Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций и районов возможного применения современных средств поражения с целью сохранения жизни людей;

- Организация укрытия населения в защитных сооружениях;

- Организация рассредоточения и эвакуация населения;

- Порядок применения средств индивидуальной защиты;

- Порядок применения средств медицинской защиты;

- Организация защиты населения;

- Организация защиты населения от радиоактивного и химического заражения;

- Организация защиты территорий и организаций;

- Организация защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Организация защиты от землетрясений;

- Организация защиты от последствий изменения уровней морей и крупных водоемов, наводнений;

- Организация защиты от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых;

- Организация защиты от современных средств поражения;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан по защите населения, территорий и организаций;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при организации эвакуации и рассредоточения;

- Перечень организаций и материальных ценностей, подлежащих эвакуации, демонтажу или уничтожению при выполнении мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при обеспечении рассредоточения и эвакуации;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при организации разведки в условиях эвакуации и рассредоточения;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при организации, перевозок, в условиях эвакуации и рассредоточения;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при организации медицинского обеспечения, снабжения медицинских пунктов и лечебно-профилактических учреждения медицинским имуществом;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при организации материального обеспечения, прикрепление к предприятиям торговли и общественного питания в условиях рассредоточения и эвакуации;

- Мероприятия Гражданской обороны Республики Казахстан при организации противопожарного обеспечения в условиях рассредоточения и эвакуации;

- Осуществление мероприятий Гражданской обороны Республики Казахстан по повышению устойчивости работы отраслей и организаций;

- Планирование, подготовка и проведение мероприятий Гражданской обороны Республики Казахстан (на военное время - в мирное время) включают;

- Планирование, подготовка и проведение прогнозирование мероприятий Гражданской обороны Республики Казахстан (на военное время - в мирное время);

- Планирование, подготовка и проведение сбора и оценки данных обстановки прогнозирование мероприятий Гражданской обороны Республики Казахстан (на военное время - в мирное время);

- Планирование, подготовка мероприятии защиты населения в чрезвычайных ситуациях;

- Планирование, подготовка мероприятии защиты населения при применении противником современных средств поражения;

- Планирование, подготовка мероприятий для повышение устойчивости работы отраслей, объединений и организаций в военное время;

- Планирование, подготовка мероприятий по организации спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;

- Планирование, подготовка мероприятий по организации спасательных работ в очагах поражения;

- Планирование, подготовка мероприятий по подготовке руководящего состава, органов управления, сил Гражданской обороны Республики Казахстан и обучение всех категорий населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- Организация взаимодействия Вооруженных сил, других войск и воинских формировании Республики Казахстан;

- Организация связи и оповещения Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Автоматизация процессов управления Гражданской обороной Республики Казахстан;

- Мониторинг Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Подготовка руководящего состава, органов управления, сил гражданской обороны, обучение населения;

- Подготовка руководящего, командного состава и органов управления Гражданской обороны Республики Казахстан и чрезвычайных ситуаций;

- Подготовка личного состава формирований Гражданской обороны Республики Казахстан;

- Организация, задачи, порядок и продолжительность проведения Обучение населения;

- Организация, задачи, порядок и продолжительность проведения Комплексные учения;

- Организация, задачи, порядок и продолжительность проведения Объектовых тренировок;

- Организация, задачи, порядок и продолжительность проведения Командно-штабных учении;

- Организация, задачи, порядок и продолжительность проведения Тактико-специальных учении;

- Организация, задачи и порядок Учебно-материальной базы;

- Пути повышения устойчивости объектов ядерной энергетики;

- Ядерное оружие, очаги ядерного поражения и последствия его применения вероятным противником;

- Химическое оружие, очаги поражения и последствия его применения вероятным противником;

- Биологическое оружие и последствия его применения вероятным противником;

- Бактериологическое оружие и последствия его применения вероятным противником;

- Высокоточное оружие и последствия его применения вероятным противником;

- Характеристика современных зажигательных веществ;

- Характеристика оружия нелетального свойства;

Рекомендуемая литература:

- Инструкция по организации и ведению гражданской обороны Республики Казахстан // Алматы изд-во, Республиканские курсы Го и ЧС. Алматы. 2005. с.180.

- Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. Учебник для ВТУЗов. М., Высшая школа, 1986 г.

- Петров Н.Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. Челябинск, Юж.-Урал. кн. изд-во, 1997 г.

- Забегаев А.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. М., Изд-во АСВ, 2001 г.

- Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. Ростов н/Д, «Феникс», 2002 г.

- Зорин А.М., Действия населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера. Юнита 1. М., СГУ, 1999 г.

- Информационно-методический сборник материалов по ЧС и ГО. Ежекварт. спец. изд. АЧС РК. Алматы, 2000 г.

- Тыныбаев С. К. Оценка радиационной обстановки по данным разведки. Учебно-методическое пособие. КТИ АЧС РК, 2000 г.

- Тыныбаев С. К. Оценка химической обстановки по данным разведки. Учебно-методическое пособие. КТИ АЧС РК, 2000 г.

#### Таблица 1

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Р=0,1 Мт, наземн., S=5 км, Rрас.=400м | Р=0,2 Мт, наземн., S=5,2 км, Rрас.=600м | Р=0,5 Мт, наземн., S=5,4 км, Rрас.=800м | Р=0,2 Мт, наземн., S=5,6 км, Rрас.=1 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=5,8 км, Rрас.=1,2 км | Р=1 Мт, наземн., S=6 км, Rрас.=1,4 км | Р=0,1 Мт, наземн., S=6,2 км, Rрас.=1,6 км | Р=0,2 Мт, наземн., S=6,4 км, Rрас.=1,8 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=6,6 км, Rрас.=2 км | Р=1 Мт, наземн., S=6,8 км, Rрас.=2,2 км |
| 1 | Р=0,1 Мт, воздушн., S=5,4 км, Rрас.=800м | Р=0,2 Мт, воздушн., S=5,6 км, Rрас.=1 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=5,8 км, Rрас.=1,2 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=6 км, Rрас.=1,4 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=6,2 км, Rрас.=1,6 км | Р=1 Мт, воздушн., S=6,4 км, Rрас.=1,8 км | Р=0,1 Мт, воздушн., S=6,6 км, Rрас.=2 км | Р=0,2 Мт, воздушн., S=6,8 км, Rрас.=2,2 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=7 км, Rрас.=2,4 км | Р=1 Мт, воздушн., S=7,2 км, Rрас.=2,6 км |
| 2 | Р=1 Мт, наземн., S=7 км, Rрас.=2,2 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=7,2 км, Rрас.=2,4 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=7,4 км, Rрас.=2,6 км | Р=1 Мт, наземн., S=7,6 км, Rрас.=2,8 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=7,8 км, Rрас.=3 км | Р=1 Мт, наземн., S=8 км, Rрас.=3,2 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=8,2 км, Rрас.=3,4 км | Р=1 Мт, наземн., S=8,4 км, Rрас.=3,6 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=8,6 км, Rрас.=3,8 км | Р=1 Мт, наземн., S=8,8 км, Rрас.=4 км |
| 3 | Р=1 Мт, воздушн., S=9,2 км, Rрас.=2,6 км | Р=1 Мт, воздушн., S=9,6 км, Rрас.=3 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9 км, Rрас.=3 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9,4 км, Rрас.=3,2 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=8 км, Rрас.=2,2 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=8,8 км, Rрас.=2,8 км | Р=1 Мт, воздушн., S=8,8 км, Rрас.=2,8 км | Р=1 Мт, воздушн., S=9,8 км, Rрас.=3,8 км | Р=1 Мт, воздушн., S=10,2 км, Rрас.=4,8 км | Р=1 Мт, воздушн., S=11,8 км, Rрас.=5,2 км |
| 4 | Р=1 Мт, наземн., S=9,8 км, Rрас.=5 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=8,8 км, Rрас.=4 км | Р=1 Мт, наземн., S=10,4 км, Rрас.=6,2 км | Р=1 Мт, наземн., S=11,2 км, Rрас.=5 км | Р=1 Мт, наземн., S=11,4 км, Rрас.=5,2 км | Р=1 Мт, наземн., S=11,6 км, Rрас.=5,4 км | Р=1 Мт, наземн., S=12 км, Rрас.=5,6 км | Р=1 Мт, наземн., S=12,2 км, Rрас.=5,9 км | Р=1 Мт, наземн., S=12,8 км, Rрас.=6,2 км | Р=1 Мт, наземн., S=13,2 км, Rрас.=6,7 км |
| 5 | Р=1 Мт, воздушн., S=12,8 км, Rрас.=5,2 км | Р=1 Мт, воздушн., S=13,2 км, Rрас.=5,4 км | Р=1 Мт, воздушн., S=13,4 км, Rрас.=5,6 км | Р=1 Мт, воздушн., S=13,8 км, Rрас.=5,8 км | Р=1 Мт, воздушн., S=14,2 км, Rрас.=5,2 км | Р=1 Мт, воздушн., S=14,6 км, Rрас.=5,4 км | Р=1 Мт, воздушн., S=15 км, Rрас.=5,6 км | Р=1 Мт, воздушн., S=15,2 км, Rрас.=5,8 км | Р=1 Мт, воздушн., S=15,8 км, Rрас.=5,2 км | Р=1 Мт, воздушн., S=16,4 км, Rрас.=5,4 км |
| 6 | Р=0,5 Мт, наземн., S=2,5 км, Rрас.=600 м | Р=0,5 Мт, наземн., S=2,8 км, Rрас.=800 м | Р=0,5 Мт, наземн., S=3,4 км, Rрас.=800 м | Р=0,5 Мт, наземн., S=3,8 км, Rрас.=1 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=4,1 км, Rрас.=1,1 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=4,3 км, Rрас.=1,3 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=4,5 км, Rрас.=1,5 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=4,7 км, Rрас.=1,7 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=5,1 км, Rрас.=2,1 км | Р=0,5 Мт, наземн., S=5,3 км, Rрас.=2,3 км |
| 7 | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9,1 км, Rрас.=3,1 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9,3 км, Rрас.=3,3 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9,5 км, Rрас.=3,5 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9,7 км, Rрас.=3,7 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=9,9 км, Rрас.=4 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=10,1 км, Rрас.=4,1 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=10,3 км, Rрас.=4,3 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=10,5 км, Rрас.=4,5 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=11,1 км, Rрас.=4,7 км | Р=0,5 Мт, воздушн., S=11,7 км, Rрас.=5,1 км |

Продолжение таблицы 1

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Р=5 Мт, наземн., S=13,2 км, Rрас.=6,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=13,8 км, Rрас.=6,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=14,4 км, Rрас.=6,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=14,6 км, Rрас.=7,3 км | Р=5 Мт, наземн., S=15,2 км, Rрас.=7,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=15,7 км, Rрас.=7,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=16,2 км, Rрас.=7,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=16,9 км, Rрас.=7,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=18,2 км, Rрас.=7,7 км | Р=5 Мт, наземн., S=19,5 км, Rрас.=7,7 км |
| 9 | Р=5 Мт, воздушн., S=16,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=17,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=19,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=21,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=23,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=25,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=27,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=31,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=33,4 км, Rрас.=5,4 км | Р=5 Мт, воздушн., S=35,4 км, Rрас.=5,4 км |

#### Таблица 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Одноэтажн. производ. здание; через 3ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 4 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 4ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 5 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 5ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 6 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 6ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 7 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 7ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 8 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 8ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 4 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 9ч после взрыва; Р1=285 Р/ч; t = 5 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 3ч после взрыва; Р1=315 Р/ч; t = 6 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 4ч после взрыва; Р1=325 Р/ч; t = 7 ч. | Одноэтажн. производ. здание; через 4ч после взрыва; Р1=335 Р/ч; t = 8 ч. |
| 1 | Трехэтажн. производ. здание; через 3ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 4ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 5 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 5ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 6 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 6ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 7 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 7ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 8 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 8ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 9ч после взрыва; Р1=195 Р/ч; t = 5 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 3ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 4ч после взрыва; Р1=215 Р/ч; t = 5 ч. | Трехэтажн. производ. здание; через 5ч после взрыва; Р1=225 Р/ч; t = 6 ч. |
| 2 | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 4 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 5 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 6 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 6ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 7 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 7ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 8 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 8ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 4 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 9ч после взрыва; Р1=275 Р/ч; t = 5 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=280 Р/ч; t = 4 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=290 Р/ч; t = 5 ч. | Одноэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=295 Р/ч; t = 6 ч. |

Продолжение таблицы 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 4 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 5 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 6 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 6ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 7 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 7ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 8 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 8ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 4 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 9ч после взрыва; Р1=205 Р/ч; t = 5 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=305 Р/ч; t = 4 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=335 Р/ч; t = 4 ч. | Двухэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=345 Р/ч; t = 4 ч. |
| 4 | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=265 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=265 Р/ч; t = 5 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=265 Р/ч; t = 6 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 6ч после взрыва; Р1=265 Р/ч; t = 7 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 7ч после взрыва; Р1=265 Р/ч; t = 8 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=355 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=365 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=375 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=385 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал двухэтажн. жилого камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=395 Р/ч; t = 4 ч. |
| 5 | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1= 255 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1= 255 Р/ч; t = 5 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1= 255 Р/ч; t = 6 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 6ч после взрыва; Р1= 255 Р/ч; t = 7 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 7ч после взрыва; Р1= 255 Р/ч; t = 8 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=355 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1= 365 Р/ч; t = 5 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1= 375 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1= 385 Р/ч; t = 4 ч. | Трехэтажн.жил. камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1= 395 Р/ч; t = 4 ч. |
| 6 | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1= 290 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1= 290 Р/ч; t = 5 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1= 290 Р/ч; t = 6 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 6ч после взрыва; Р1= 290 Р/ч; t = 7 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 7ч после взрыва; Р1= 290 Р/ч; t = 8 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1= 390 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1= 400 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1= 380 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1= 360 Р/ч; t = 4 ч. | Подвал трехэтажн.жил. камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1= 340 Р/ч; t = 5 ч. |
| 7 | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=210 Р/ч; t = 4 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=210 Р/ч; t = 4 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=210 Р/ч; t = 5 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 6ч после взрыва; Р1=210 Р/ч; t = 6 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 7ч после взрыва; Р1=210 Р/ч; t = 6 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=310 Р/ч; t = 4 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=330 Р/ч; t = 4 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 3ч после взрыва; Р1=350 Р/ч; t = 4 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 4ч после взрыва; Р1=315 Р/ч; t = 4 ч. | Пятиэтажн. жилой камен. дом; через 5ч после взрыва; Р1=370 Р/ч; t = 4 ч. |

Продолжение таблицы 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 3ч после взрыва; Р1=170 Р/ч; t = 4 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=170 Р/ч; t = 4 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 5ч после взрыва; Р1=170 Р/ч; t = 5 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 6ч после взрыва; Р1=170 Р/ч; t = 6 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 7ч после взрыва; Р1=170 Р/ч; t = 6 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 3ч после взрыва; Р1=270 Р/ч; t = 4 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=280 Р/ч; t = 4 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 3ч после взрыва; Р1=295 Р/ч; t = 4 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=310 Р/ч; t = 4 ч | Одноэтажный жилой дерев. дом; через 5ч после взрыва; Р1=345 Р/ч; t = 4 ч |
| 9 | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 3ч после взрыва; Р1=220 Р/ч; t = 4 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=220 Р/ч; t = 4 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 5ч после взрыва; Р1=220 Р/ч; t = 5 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 6ч после взрыва; Р1=220 Р/ч; t = 6 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 7ч после взрыва; Р1=220 Р/ч; t = 6 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 3ч после взрыва; Р1=315 Р/ч; t = 4 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=320 Р/ч; t = 4 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=355 Р/ч; t = 4 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 4ч после взрыва; Р1=370 Р/ч; t = 4 ч | Двухэтажный жилой дерев. дом; через 6ч после взрыва; Р1=420 Р/ч; t = 4 ч |

#### Таблица 3

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=10 0С; Т аварии = 300ч.; зарин. | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=16 0С; Т аварии = 700ч.; зарин. | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 1100ч.; зарин. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=15 0С; Т аварии = 17 00ч.; зарин. | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=14 0С; Т аварии = 21 00ч.; зарин. | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=10 0С; Т аварии = 400ч.; зарин. | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=20 0С; Т аварии = 700ч.; зарин. | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=23 0С; Т аварии = 11 00ч.; зарин. | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=30 0С; Т аварии = 17 00ч.; зарин. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=25 0С; Т аварии = 21 00ч.; зарин. |
| 1 | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс. | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=19 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс. | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс. | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=29 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс. | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=10 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс. | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=14 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс. | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=20 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс. | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=20 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс. | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=18 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс. |

#### Продолжение таблицы 3

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=11 0С; Т аварии = 300ч.; Иприт. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=10 0С; Т аварии = 700ч.; Иприт. | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 11 00ч.; Иприт. | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=25 0С; Т аварии = 17 00ч.; Иприт. | М/у: ясно,U=2,5м/с, Т=18 0С; Т аварии = 21 00ч.; Иприт. | М/у: полуясно,U=3м/с, Т=10 0С; Т аварии = 300ч.; Иприт. | М/у: пасмурно,U=4м/с, Т=16 0С; Т аварии = 700ч.; Иприт. | М/у: ясно,U=3,5м/с, Т=24 0С; Т аварии = 11 00ч.; Иприт. | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=26 0С; Т аварии = 17 00ч.; Иприт. | М/у: пасмурно,U=0,5м/с, Т=32 0С; Т аварии = 21 00ч.; Иприт. |
| 3 | М/у: ясно,U=3,5м/с, Т= 8 0С; Т аварии = 300ч.; Зарин. | М/у: полусно,U=1,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 16 00ч.; Зарин. | М/у: пасмурно,U=4м/с, Т=19 0С; Т аварии = 17 00ч.; Зарин. | М/у: ясно,U=4м/с, Т=13 0С; Т аварии = 16 00ч.; Зарин. | М/у: полуясно,U=4м/с, Т=21 0С; Т аварии = 18 00ч.; Зарин. | М/у: памурно,U=0,5м/с, Т=12 0С; Т аварии = 700ч.; Зарин. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=14 0С; Т аварии = 19 00ч.; Зарин. | М/у: полуясно,U=0,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 17 00ч.; Зарин. | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=17 0С; Т аварии = 15 00ч.; Зарин. | М/у: ясно,U=0м/с, Т=23 0С; Т аварии = 14 00ч.; Зарин. |
| 4 | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=10 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс. | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=16 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс. | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 1100ч.; Ви-Икс. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=15 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс. | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=14 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс. | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=10 0С; Т аварии = 400ч.; Ви-Икс. | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=20 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс. | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=23 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс. | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=30 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс. | М/у: ясно,U=2м/с, Т=25 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс. |
| 5 | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 300ч.; Иприт. | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=19 0С; Т аварии = 700ч.; Иприт | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 11 00ч.; Иприт | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=29 0С; Т аварии = 17 00ч.; Иприт | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 21 00ч.; Иприт | М/у: ясно,U=2м/с, Т=10 0С; Т аварии = 300ч.; Иприт | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=14 0С; Т аварии = 700ч.; Иприт | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=20 0С; Т аварии = 11 00ч.; Иприт | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=20 0С; Т аварии = 17 00ч.; Иприт | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=18 0С; Т аварии = 21 00ч.; Иприт |
| 6 | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=11 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс | М/у: ясно,U=2м/с, Т=10 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=25 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс | М/у: ясно,U=2,5м/с, Т=18 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс | М/у: полуясно,U=3м/с, Т=9 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс | М/у: пасмурно,U=4м/с, Т=16 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс | М/у: ясно,U=3,5м/с, Т=24 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=26 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс | М/у: пасмурно,U=0,5м/с, Т=17 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс |
| 7 | М/у: ясно,U=3,5м/с, Т= 8 0С; Т аварии = 300ч.; Зарин | М/у: полусно,U=1,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 16 00ч.; Зарин | М/у: пасмурно,U=4м/с, Т=19 0С; Т аварии = 17 00ч.; Зарин | М/у: ясно,U=4м/с, Т=13 0С; Т аварии = 16 00ч.; Зарин | М/у: полуясно,U=4м/с, Т=21 0С; Т аварии = 18 00ч.; Зарин | М/у: памурно,U=0,5м/с, Т=12 0С; Т аварии = 700ч.; Зарин | М/у: ясно,U=2м/с, Т=14 0С; Т аварии = 19 00ч.; Зарин | М/у: полуясно,U=0,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 17 00ч.; Зарин | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=17 0С; Т аварии = 15 00ч.; Зарин | М/у: ясно,U=0м/с, Т=23 0С; Т аварии = 14 00ч.; Зарин |

#### Продолжение таблицы 3

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 300ч.; Иприт | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=19 0С; Т аварии = 700ч.; Иприт | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=15 0С; Т аварии = 11 00ч.; Иприт | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=34 0С; Т аварии = 17 00ч.; Иприт | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 21 00ч.; Иприт | М/у: ясно,U=2м/с, Т=11 0С; Т аварии = 300ч.; Иприт | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=14 0С; Т аварии = 700ч.; Иприт | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=20 0С; Т аварии = 11 00ч.; Иприт | М/у: ясно,U=0,5м/с, Т=28 0С; Т аварии = 17 00ч.; Иприт | М/у: полуясно,U=1м/с, Т=18 0С; Т аварии = 21 00ч.; Иприт |
| 9 | М/у: пасмурно,U=1,5м/с, Т=11 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс | М/у: ясно,U=2м/с, Т=10 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=19 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс | М/у: пасмурно,U=3м/с, Т=25 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс | М/у: ясно,U=2,5м/с, Т=18 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс | М/у: полуясно,U=3м/с, Т=9 0С; Т аварии = 300ч.; Ви-Икс | М/у: пасмурно,U=4м/с, Т=16 0С; Т аварии = 700ч.; Ви-Икс | М/у: ясно,U=3,5м/с, Т=24 0С; Т аварии = 11 00ч.; Ви-Икс | М/у: полуясно,U=2,5м/с, Т=26 0С; Т аварии = 17 00ч.; Ви-Икс | М/у: пасмурно,U=0,5м/с, Т=17 0С; Т аварии = 21 00ч.; Ви-Икс |